##### ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

##### «АЛЬФА-ПРОЕКТ»

Внесение изменений в генеральный план сельского поселения

Тавларовский сельсовет муниципального района

Буздякский район Республики Башкортостан

0169 – ОПЗ

том II

Материалы по обоснованию проекта

генерального плана

г. Уфа – 2021 г.

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0169-СП | Состав проекта |  |
|  | 0169-СТ | Содержание тома |  |
|  | 0169-ОПЗ Том I | Пояснительная записка |  |
|  |  | Положение о территориальном планировании |  |
|  | 0169-ОПЗ Том II | Пояснительная записка |  |
|  |  | Материалы по обоснованию проекта |  |
|  |  | генерального плана |  |
|  |  | Исходно разрешительная документация |  |
|  | 0169-ГД Том III | Графическая документация |  |
|  |  | Генеральный план |  |
|  | 0169-ЭВ | Электронная версия проекта |  |
|  |  | Графические материалы в формате dxf, |  |
|  |  | Гис «ИнГЕО», bmp (JPG) |  |
|  |  | Текстовая часть (в формате RTF и DOC) |  |

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 0169-ОПЗ Том II | Пояснительная записка |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта генераль- |  |
|  | ного плана |  |
|  | Исходно- разрешительная документация |  |
| 0169-СП | Состав проекта | стр. |
| 0169-СТ | Содержание тома | стр. |
| 0169-АК | Список авторского коллектива | стр. |
| Глава 1. | Характеристика современного положения | стр. |
|  | 1.1. Положение проектируемой территории в | стр. |
|  | системе расселения муниципального района |  |
|  | Объекты культурного наследия | стр. |
|  | Природно-ресурсный потенциал сельского | стр. |
|  | поселения |  |
|  | Климат | стр. |
|  | Рельеф. Инженерно-геологические условия | стр. |
|  | Гидрография | стр. |
|  | Растительность и ландшафтно- рекреаци - | стр. |
|  | оная характеристика |  |
|  | Почвы | стр. |
|  | Градостроительные ограничения для | стр. |
|  | территориального развития |  |
|  | Территории, не подлежащие |  |
|  | градостроительному освоению | стр. |
|  | Санитарно-защитные зоны | стр. |
|  | промышленных и коммунальных объектов |  |
|  | Минерально-сырьевые ресурсы | стр. |
|  | Земельные ресурсы | стр. |
|  | Лесные ресурсы | стр. |
| Глава 2. | Экологическая оценка района | стр. |
|  | 2.1. Состояние воздушного бассейна | стр. |
|  | 2.2. Состояние поверхностных вод | стр. |
|  | 2.3. Состояние подземных вод | стр. |
|  | 2.4. Санитарная почвенного покрова | стр. |
|  | 2.5. Санитарная очистка территорий | стр. |
| Глава 3. | Социально-экономическое положение | стр. |
|  | 3.1. Структура отраслей экономики | стр. |
|  | 3.2. Население. Демографическая ситуация. |  |
|  | Трудовые ресурсы. Структура занятости населе- | стр. |
|  | ния |  |
|  | 3.3. Состояние и структура жилищного фонда | стр. |
|  | 3.4. Культурно-бытовое и социальное | стр. |
|  | обслуживание населения |  |
|  | 3.5. Рекреационно-оздоровительный потенциал | стр. |
| Глава 4. | Инженерно-транспортная инфраструктура | стр. |
|  | 4.1. Транспортная инфраструктура | стр. |
|  | 4.2. Инженерное обеспечение | стр. |
| Исходные данные для проектирования |
|  | Исходные данные предоставленные Админи- | стр. |
|  | страцией сельского поселения Тавларовский |  |
|  | сельсовет |  |

Проект разработан в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами.

Главный архитектор проекта                                           Максютова И.Р.

подпись             дата             Ф.И.О.

Данный документ не подлежит размножению

или передаче другим организациям и лицам

без согласия ООО «Альфа-проект»

ВВЕДЕНИЕ

Разработка проекта «Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан» выполнена в соответствии:

- с договором, заключенным между ООО «Альфа-проект» и Администрацией сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район;

- с техническим заданием на выполнение генеральных планов территорий сельских поселений;

- с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ;

- с федеральной инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план  является документом территориального планирования и определяет назначение территорий поселения, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Основные положения функционального и планировочного развития сельского поселения Тавларовский сельсовет опирались на следующие существующие и перспективные приоритеты градостроительного развития Буздякского района:

- снижение неравномерности в уровнях социального и экономического развития муниципального образования за счет перераспределения деловой и градостроительной активности зон населенных пунктов сельсовета;

- концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства областного, районного и муниципального значения;

- повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образования с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

-  задание на разработку документа территориального планирования с данными целевых программ социально-экономического развития Буздякского района;

-  акт обследования и выбора территории для развития поселения;

- исходные данные и технические условия республиканских, районных служб, собранные в процессе разработки проекта;

-  «Схема территориального планирования МР Буздякский район Республики Башкортостан».

Цифровая картографическая основа (ЦКО) населенных пунктов Тавларовского сельсовета Буздякского района Республики Башкортостан выполнена ООО      «Технология 2000 » в 2013 году.

Проект рассчитан на расчетный срок до 2041года.

Этапы работы над Генеральным планом сельского поселения

Тавларовский сельсовет муниципального района

Буздякский Республики Башкортостан:

I этап – аналитический:

- анализ современного использования территорий;

- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, природные ресурсы);

- анализ состояния окружающей среды;

- анализ динамики численности населения, его демографической структуры;

- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, инженерно-транспортной структуры, социальной);

II этап – операционный:

- выявление природных и планировочных ограничений  для застройки территорий;

- прогноз численности населения и его структура;

- прогноз динамики производства, занятости,  развития инфраструктуры;

- прогноз пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных комплексов;

III этап – проектный:

- разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития   – модели транспортного и планировочного каркаса сел;

- функциональная структура территорий.

Реализация и финансовое обеспечение проектных решений

Генеральный план сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан является основным документом для осуществления всех видов строительства. План реализации проекта утверждается главой местной Администрации. Постоянный контроль за выполнением проекта позволяет выявить недостатки и своевременно принять необходимые меры к их устранению.

Меры по реализации проекта:

- при рассмотрении республиканскими организациями предложений министерств и ведомств по размещению объектов необходимо руководствоваться планировочными решениями проекта;

- при размещении промышленных предприятий необходимо размещать предприятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей промышленности;

-  следует обратить особое внимание на решение природоохранных вопросов;

-  регулировать развитие сельского поселения в пределах возможностей, обеспечить качественные изменения в развитии поселения, а именно: развитие сферы обслуживания, изменение характера застройки, уровня инженерного оснащения и благоустройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, усиление межселенных связей.

Важной задачей для Администрации района становится решение вопроса обеспеченности населения жильем и культурно-коммунальными учреждениями, обеспечение приближения к нормам Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г., в первую очередь, максимальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного культурно-бытового обслуживания и концентрация в центрах и подцентрах периодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. Следует осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих условиям жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное оборудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и другие меры по улучшению условий жизни, быта и труда.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАВЛАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ.

Западная, большая часть района расположена на Бугульминско-Белебеевской возвышенности, восточная – на Камско-Бельском увалистом понижении. Климат континентальный, с недостаточным увлажнением. Сельскохозяйственная освоенность составляет около 76%, распаханность сельхозугодий около 74%, эродированность сельхозугодий около 43,3%.

1.1.Климат

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 430 С,

обеспеченностью 0,92 – 380 С.

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 370 С,

обеспеченностью 0,92 – 320 С.

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94 - 200 С.

- Абсолютная минимальная температура воздуха - 450 С.

- Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 8,00 С.

- Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода,

0 С, со среднесуточной температурой воздуха:

≤ 0° С – 160;

≤ 8° С – 206;

≤ 10° С – 223.

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 80 %.

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 78 %.

9. Количество осадков за ноябрь - март составляет 119 миллиметров.

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV:

табл. № 1

| Станция | Повторяемость направления ветра за XII-II/III-IV, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст.Буздяк | 7/11 | 2/5 | 3/4 | 11/10 | 35/29 | 19/15 | 17/18 | 6/6 |

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с:

табл. № 2

| Станция | Повторяемость направления ветра по румбам за январь, м/с |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст.Буздяк | 4,4 | 5,0 | 3,4 | 5,8 | 5,7 | 6,5 | 4,2 | 4,5 |

12. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца составляет 3,8 м/с.

Климатические параметры теплого периода года.

1.Барометрическое давление – 994,4 гПа.

2. Температура воздуха, 0 С:

обеспеченностью 0,99 +26,4;

обеспеченностью 0,98 +26,8;

обеспеченностью 0,96 +24,9;

обеспеченностью 0,95 +24,2.

3. Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца составляет +24,6 0 С.

4. Абсолютная максимальная температура воздуха  +380 С.

5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет +12,20 С.

6. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 65 %.

7. Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца – 54 %.

8. Количество осадков за апрель-октябрь составляет 280 миллиметров.

9. Суточный максимум осадков – 77 миллиметр.

10. Минимальная из средних скоростей ветра за июль – 0,0 м/с.

11. Преобладающее направление ветра за июнь – западное.

табл. № 3

| Станция | Повторяемость направления ветра за июнь-август, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст. Буздяк | 17 | 7 | 6 | 6 | 17 | 11 | 26 | 12 |

12. Среднее число дней с росой за год – 62.

Среднемесячная и годовая температура воздуха, С 0:

табл. № 4

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ ст. Буздяк | -13,7 | -12,3 | -6,0 | 4,9 | 13,3 | 17,6 | 19,3 | 16,9 | 11,4 | 3,5 | -4,4 | -10,2 | 3,4 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с:

табл. № 5

| Станция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст. Буздяк | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,2 | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 3,5 |

Опасные погодные явления:

- Метели. В зимний период сезон при усилении ветра более 6 м/сек возникают метели, в среднем за год бывают 42 дня с метелью. Преобладают метели умеренной интенсивности западного и юго-западного направлений, вследствие чего рекомендуется ветро- и снегозащита селитебных территорий от ветров этих направлений планировочными средствами.

- Туманы. Среднегодовое число дней с туманом, в среднем, около 25, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

- Грозы. Среднегодовое число дней с грозами, в среднем, около 26.

- Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент (ГТК): значение ГТК менее 0,6 – 0,7 характеризует очень засушливую обстановку, которая в сочетании с ветром создает суховейные явления, пагубно влияющих на сельскохозяйственные культуры.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства с. Буздяк относится к климатическому подрайону IB. Расчетная температура для проектирования отопления - 32ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха меньше 8 ºС) 209 дней. максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 141 см, раз в 50 лет – 192 см.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высокая температура воздуха и слабый ветер.

4. Туманы.

5. В городах – повышенный исходный уровень концентрации.

6. Опасное направление и скорость ветра (4 – 7 м/сек.).

При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха отмечается при слабых ветрах (0 - 1 м/сек) за счет скопления примесей в приземном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30 -70 %, чем при других скоростях.

Повторяемость слабых ветров на территории 56 % от общего числа случаев, с максимумом в августе-сентябре.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушного бассейна даже небольшого населенного пункта.

Повторяемость приземистых инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34 %, а приподнятых инверсии – 44 % (в целом по Республике Башкортостан).

По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземистых инверсий составляет 0,3-0,6 км и 2 - 6º С. Максимум наблюдается зимой (0,5-1 км и 5-10ºС), минимум – летом.

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

2.ИНЖЕНЕРНО- ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Территория Тавларовского сельского поселения расположена на севере Бугульминско-Белебеевской увалистой возвышенности поверхность которой покрыта овражно-балочной сетью. Территория сельского поселения  входит в предуральскую степь и относится к благоприятным для градостроительного освоения за исключением оврагов и закарстованных участков.

Карстующиеся породы отсутствуют или очень маломощны, большей частью скрыты под мощной (более 80 м) толщей некарстующихся пород или обнажены на небольших участках, обусловливающих локальное его проявление на поверхности.

Бугульмино- Белебеевская возвышенность расположена на юго-западе территории. Восточная ее граница на большом протяжении проводится по основанию уступа высотой до 150 м, на юго- востоке возвышенность постепенно переходит в отроги Общего Сырта. Для ее характерны платообразные поверхности междуречий, разделенных глубокими (до 150-200 м) долинами рек. Долины рек субмеридиального направления каньонообразные, субширотного- резко асимметричные, с крутым склоном южной экспозиции.

Абсолютные отметки на проектируемой территории колеблются от 140м до 305м.

Характер рельефа равнинный. Генетический тип рельефа – структурно-денудационный с элементами денудационно-литоморфного. Форма рельефа холмисто-увалистая.

Эрозионные процессы также являются влияющим фактором. Интенсивность распространения (пораженность) проявлений овражной эрозии территории 3-5%, интенсивность распространения (пораженность) проявлений эрозионных склоновых процессов 15-20%. Скорость размыва обычно <1,0 м в год.

Современные тектонические процессы

Территория Башкортостана в настоящее время является сейсмически активной. Распределение зон сейсмотектонического риска характеризуется линейностью, совпадающей с расположением основных структурных элементов тектоники.

В сейсмическое районирование территории бывшего СССР, основанное на длительных многолетних сейсмических наблюдениях и входящее в СНиП, территория Башкортостана не включена по причине низкой сейсмической активности. Общее сейсмическое районирование всей территории Российской Федерации ОСР – 97, проведенное объединенным институтом физики земли РАН им. О.Ю.Шмидта, отражает расчетную 10 %, 5 % и 1 % вероятность превышения в течение 50 лет интенсивности воздействий в баллах MSK-64, что соответствуют повторяемости сейсмических сотрясений в среднем один раз в 500, 1000 и 5000 лет.

В соответствии с этим районированием, территория Буздякского района не представляет сейсмической опасности.

3.ГИДРОГРАФИЯ

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена рекой Идяш и ее притоками.

Самой крупной рекой на территории сельского поселения является река Идяш, которая протекает по центральной части сельского поселения по направлению с  юго-запада на северо-восток, через село Старотавларово.

Река Идяш имеет протяженность в 43 км. Притоками являются речки Уртаелга, Илбай, Нагышли, Кармала.

В отдельные годы летняя межень прерывается дождевыми паводками.

Весеннее половодье начинается в начале апреля. Наивысшие уровни наступают в конце апреля, иногда в начале мая и удерживаются от нескольких дней до 2-3 суток.

Зимняя межень более устойчивая и более продолжительная с постепенным снижением уровней к концу марта - началу апреля.

Основное питание реки снеговое. В период весеннего половодья проходит до 60 % годового объема стока, в летний период – 25 % и в зимний – 15 %.

Развитие водоемких отраслей промышленности обуславливает высокую степень использования поверхностных водных объектов, как для забора воды, так и для сброса сточных вод. Следствием этого является возросшая антропогенная нагрузка на поверхностные водные объекты и существенное изменение их природного качества.

Перечень водотоков протяженностью более 10 км, протекающих по территории сельского поселения Тавларовский с/с

табл. № 6

| № | Наименование водотока | Место впадения и расстояние от устья реки, в которую впадает (км) | Протяженность водотока, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Суммарная длина в пределах с/с | Общая (в пределах РБ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Идяш | Чермасан, в 26 км от устья | 15,0 | 43 |

На территории сельского поселения расположен пруд у с. Старотавларово. Малые озера и пруды используются для сезонного регулирования, а также для хозяйственно-бытовых нужд населения и пожаротушения. Использование их в целях водообеспечения населения и отдельных отраслей экономики незначительное.

Перечень озер и водотоков, расположенных в пределах Тавларовского  сельского поселения

табл.№ 7

| № п/п | Местоположение, населенный пункт | Наименование водотока | Протяженность, км | Объем, площадь зеркала воды, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реки и ручьи |
| 1 | с. Старотавларово | Идяш | 43 | - |
| 2 |  | Уртаелга | 7 | - |
| 3 |  | Илбай | 8,6 | - |
| 4 |  | Нагышли | 3,5 | - |
| 5 |  | Кармала | 6 | - |
| Озера, пруды и водохранилища |
| 1 | с. Старотавларово | Водохранилище Старотавларовское | - | 570/0,26 |
| 2 | д. Старый Карбаш | Пруд | 0,9 | 11,1 |
| 3 | с. Картамак | пруд | 0,2 | 1,75 |

Поверхностные водные объекты являются основными источниками водоснабжения всех отраслей экономики и населения.

Водный режим рек характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, устойчивой летне-осенней меженью и низкой зимней меженью.

4. ПОЧВЫ

Почвенный покров образуют в основном типичные черноземы, на юге местами серо-лесные почвы. Леса в основном из липы, дуба, осины, берёзы в виде редких островных массивов занимают 12 % площади района.

Почвообразующей породой являются элювио-делювиальные карбонатные отложения.

Механический состав почв на основным части территории района тяжелые суглинки пылеватые и опесчаненные.

Мощность гумусового горизонта составляет от 20 до 60см. Содержание общего гумуса – 7-8%.

Пахотные земли по кислотности близки к нейтральной и щелочные.

Почвенно-эррозионные процессы относятся к ветровым и преобладающим интенсивным водным. Степень эродированности почв слабая 5%.

5. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Тавларовский сельсовет расположен на Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Растительность, преимущественно, степная, широколиственные леса и их производные большей частью расположены на восточном склоне Бугульминско-Белебеевской возвышенности, образуя здесь лесостепные ландшафты.

Леса представлены в основном липой, дубом, березой и осиной, имеются сосновые посадки. Степи большей частью распаханы, сохранились лишь в той или иной степени в нарушенных вариантах по склонам речной и овражно-балочной сети. Преобладают типичные черноземы и серые лесные почвы.

Охотничье-промысловые животные представлены преимущественно бореальными и степными видами: лось, кабан, косуля, степной хорь, лисица, корсак, белка, заяц-русак, рябчик, кряква, чирок-трескунок и др. Широкое распространение имеют интродуцированные виды – американская норка, ондатра, енотовидная собака. Из редких животных отмечены или могут быть встречены: орел-могильник, филин, степной лунь, лебедь-шипун, серая куропатка, выпь, гадюка обыкновенная, махаон, стрекоза перевязанная, дыбка степная и др. Из редких видов растений встречаются: ковыль перистый, к. Залесского, к. сарептский, к. Лессинга, к. Коржинского, овсяница Беккера, катран татарский, гвоздика иглолистная (рис.), качим пронзеннолистный, флокс сибирский,  копеечник крупноцветковый, к. Гмелина, стальник полевой, остролодочник Ипполита, бессмертник песчаный и др. Редкими растительными сообществами являются: степи на песках, солончаки и солонцеватые луга.

- МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ

На территории развита сеть объектов добычи и транспортировки нефти. Имеется запас нераспределенного фонда твердых полезных ископаемых общестроительного назначения, который может позволить развить добывающую промышленность и создание предприятий строительной отрасли промышленности.

На территории СП Тавларовский сельсовет по состоянию на 01.12.2021 расположены два месторождения кирпичных суглинков, учтенных территориальным балансом запасов – Тавларовское (суммарные запасы 587 тыс. куб. м) и Новотавларово (запасы 170 тыс. куб. м), участков недр, разрабатываемых для собственных нужд, не зарегистрировано.

- ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Гарантом сохранения ландшафтного и биологического разнообразия, стабилизации биологической продуктивности признано обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий. Создание сети особо охраняемых природных территорий – ООПТ, в которых охраняются находящиеся в критическом состоянии естественные ландшафты, растения и животные, и эффективное управление ею должны получить наивысший приоритет и претворяться в жизнь с учетом нужд и проблем местного населения.

Согласно данным реестра особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан, на территории сельского поселения Тавларовский сельсовет особо охраняемые природные территории  отсутствуют.

II. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка территории является основой для принятия проектных решений генерального плана, разработки предложений по функциональному зонированию территории. Основной задачей комплексной оценки территории является выявление территориальных ресурсов для развития всех функциональных зон, обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения.

1. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В результате сбора, обобщения и анализа состояния рассматриваемой территории можно сделать следующие выводы по экологической обстановке и наличии факторов экологического риска: территория испытывает среднедопустимую техногенную нагрузку, которая выражается в присутствии на территории химического загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска от производственной деятельности сельхозпредприятий и автотранспорта. Источником загрязнения окружающей среды являются населенные пункты и промышленные объекты, расположенные в них.

Основные направления улучшения экологической обстановки:

В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благоприятной среды проживания на территории проектирования следует предусматривать проведение следующих природоохранных мероприятий:

- исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополнительными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

- ландшафтное благоустройство, озеленение, выделение рекреационных зон на территориях населенных пунктов;

- использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон,     водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуникаций.

- ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями использования территории, а также природоохранных требований. На территории сельского поселения Тавларовский сельсовет выделяются водоохранные зоны рек, прибрежные защитные полосы, охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные полосы и разрывы.

Водоохранные зоны

В настоящее время границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос  водных объектов не установлены. Водные объекты  эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Тавларовский сельсовет следующие:

табл. № 8

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идяш | 43 | 100 | 40 | 20 |
| 2 | Уртаелга | 7 | 50 | 50 | 5 |
| 3 | Илбай | 8,6 | 50 | 50 | 5 |
| 4 | Нагышли | 3,5 | 50 | 50 | 5 |
| 5 | Кармала | 6 | 50 | 40 | 5 |

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городских округов и поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены; (в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ, от 30.12.2021 N 445-ФЗ)

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; (в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 294-ФЗ)

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; (в ред. Федерального закона от 08.12.2020 N 416-ФЗ)

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду. (в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 294-ФЗ).

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Зона затопления, подтопления

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 водного Кодекса.

Согласно данным Администрации сельского поселения, в СП Тавларовский сельсовет территории подверженные паводку 1% обеспеченности отсутствуют.

Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электропередач;

-  телефонных кабелей связи;

-  систем газоснабжения;

-  сети водоснабжения;

-  газораспределительной сети;

-  транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м - для ВЛ до 20 кВ, 15м - для ВЛ 35 кВ, 20 м -  для  ВЛ 110 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны систем газоснабжения.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Перечень предприятий – загрязнителей и их санитарно-защитные зоны (м)

Табл. №9

| № | Наименование предприятия | Класс опасности (СЗЗ сущ) |
| --- | --- | --- |
|  | д. Новотавларово |  |
| 1 | Молочно-товарная ферма (недейств.) | (V ) 50 |
| 2 | Кирпичный завод | (III) 300 |
|  | с. Кубяк |
| 7 | Молочно-товарная ферма (500 гл) | (III) 300 |
| 8 | Гаражи | (V ) 50 |
|  | с. Старотавларово |
| 10 | Машинно-тракторная мастерская (недейств.) | (V ) 50 |
| 11 | Молочно-товарная ферма (недейств.) | (V ) 50 |
| 12 | Пожарное депо | (V ) 50 |
| 14 | Зерносклад | (V ) 50 |
|  | с. Картамак |
| 18 | Молочно-товарная ферма (недейств.) | (V ) 50 |
|  | д. Старый Карбаш |
| 21 | Молочно-товарная ферма | (IV ) 100 |

В пределах поселения расположены сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ  50-300 м от границ своих участков и сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, установленных действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Регламенты использования территории

санитарно-защитных зон предприятий

табл. №10

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; - парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса опасности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

3. ОБЪЕКТЫ  КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Археология. На территории Буздякского района на сегодняшний день известно о 13 памятниках археологии. Из них 2 поставлены на государственную охрану (Идяшские курганы и Кузеевское селище), остальные 11 объектов относятся к категории выявленных. Основная масса археологических объектов относятся к типу погребальных памятников и поселенческого типа (4 одиночных кургана, 1 курганный могильник, 6 стоянок). Предварительное картографирование памятников указывает на несколько участков, характеризующихся высокой концентрацией археологических объектов:

1) бассейн реки Киязы;

2) бассейн реки Чермасан;

3) бассейн реки Большой Кирмаш;

4) бассейн реки Юрма.

Места расположения памятников, время их открытия и последующего мониторинга свидетельствуют о крайне неравномерном археологическом исследовании территории Буздякского района. Выделенные зоны с высокой насыщенностью археологическими объектами указывают на высокий историко-культурный потенциал рассматриваемой территории.

История и архитектура. На территории Буздякского района имеется ряд памятников истории и архитектуры: 4 объекта, стоящие на государственной охране (4 памятника истории и архитектуры), и 3 выявленных объекта культурного наследия (памятники истории и архитектуры), которые согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002г. №73-Ф3 и Закону Республики Башкортостан «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Республики Башкортостан» от 07.11.20057 №224-з подлежат государственной охране.

На территории сельского поселения Тавларовский сельсовет объекты культурного наследия не выявлены.

III    СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория сельского поселения Тавларовский сельсовет расположена в северо-западной части Буздякского района Республики Башкортостан, граничит  с Шаранским районом, Каранским, Килимовским, Сабаевским сельсоветами МР Буздякский район. СП находится в 45 км от райцентра с. Буздяк.

Планировочный каркас территории сельского поселения Тавларовский сельсовет создают автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющие населенный пункты сельского поселения с автотрассой республиканского значения Буздяк – Чекмагуш - Дюртюли, которая в свою очередь осуществляет связь сельского поселения с районным центром.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Тавларовский сельсовет, необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур,  рекреационных систем.

Градостроительный потенциал территории

В административных границах сельского поселения Тавларовский сельсовет расположены 5 населенных пунктов, из которых с.Старотавларово является  средним, остальные – с. Картамак, с. Кубяк, д. Новотавларово, д. Старый Карбаш-мелкими.

Село Старотавларово – административный центр сельского поселения Тавларовский сельсовет с населением 661 человек, расположен в центральной части  территории сельского поселения в 36 км от районного центра с.Буздяк, ближайшая ж/д станция расположена в с. Буздяк.

Территория деревни ограничена с севера промышленной зоной и небольшим прудом, с запада – производственной зоной и территорией кладбища, с юга производственной территорией и прудом, с востока – санитарно-защитной зоной кладбища. В селе Старотавларово  водоснабжение осуществляется из эксплуатационной скважины у родника «Богдан». Местами, на участках  индивидуальной застройки имеются колодцы. Теплоснабжение – котельная для общественных зданий, газовое отопление для индивидуальной застройки, централизованная канализация отсутствует (выгребные ямы).

Село Кубяк  примыкает с северо-восточной стороны к административному центру сельского поселения с. Старотавларово. Транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения осуществляется по автодороге местного значения с твердым покрытием. Территория деревни ограничена с северной стороны – санитарно-защитной зоной от производственных территорий, с юга – водоохраной зоной от реки Идяш. Население – 301 человек. Водоснабжение – централизованное, а также скважины и колодцы на частных подворьях; канализация – выгребные ямы; теплоснабжение  - газовое отопление.

Село Картамак расположено в 6 км восточнее административного центра сельского поселения с. Старотавларово. Население – 292 человека.  Транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения осуществляется по автодороге местного значения с твердым покрытием. Территория деревни ограничена с  севера и северо-востока санитарно-защитной зоной от производственных территорий, с юга – дорогой местного значения. Водоснабжение – централизованное, а также из водозаборных скважин и  шахтных колодцев на частных подворьях; канализация – выгребные ямы; теплоснабжение детского сада  осуществляет газовая котельная, для индивидуальной застройки - газовое отопление.

Деревня Новотавларово расположена в 4 км северо-западнее административного центра сельского поселения с. Старотавларово. Население – 288 человек. Транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения осуществляется по дороге местного значения с твердым покрытием. Территория населенного пункта ограничена с юга – водоохраной зоной от реки Уртаелга, с севера – лесным массивом. Водоснабжение – централизованное, а также из шахтных колодцев и скважин на индивидуальных подворьях; канализация – выгребные ямы; теплоснабжение индивидуальной застройки –газовое отопление, для отопления клуба – газовая котельная.

Деревня Старый Карбаш расположена в 3 км к юго-востоку от административного центра сельского поселения с. Старотавларово. Население 112 человек.Территория населенного пункта ограничена с северо- запада – водоохраной зоной от речки Инеш, с юго-востока территорией кладбища, с юго-запада санитарно-защитной зоной от производственной территории. Водоснабжение – централизованное; канализация – выгребные ямы; теплоснабжение – газовое отопление.

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Численность населения Тавларовского сельсовета Буздякского района составляет на конец 2020г. 1654 чел.

Динамика численности населения сельсовета по отдельным годам приводится в нижеследующей таблице:

Динамика населения сельского поселения Тавларовский сельсовет

Табл. №11

| Общие демографические показатели |
| --- |
| Население, чел. | Изменения населения чел. / % |
| 2002г | 2010г. | 2020г | 2010-2020гг. |
| 2009 | 1987 | 1654 | -355 / -17,7 |

Численность населения сельского поселения  уменьшилась с 2002 г. по 2020 г. на 355 чел.

Возрастной состав населения

табл. № 12

| Наименов насел. пункта Возрастные группы (чел.) | с. Старотавла-рово | с. Кубяк | с. Карта-мак | д.Старый Карбаш | д. Новотавларово |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возрастные группы (чел.) | 654 | 300 | 292 | 112 | 281 |
| До 7 лет | 32 | 18 | 24 | 7 | 26 |
| От 7 до 16 лет | 71 | 25 | 36 | 16 | 26 |
| Старше 55 лет женщин | 139 | 76 | 58 | 15 | 70 |
| Старше 60 лет мужчин | 69 | 27 | 25 | 9 | 35 |
| 16-55 лет женщин | 138 | 64 | 65 | 30 | 48 |
| 16-60 лет мужчин | 205 | 90 | 84 | 35 | 76 |
| Всего населения в поселке | 661 | 301 | 292 | 112 | 288 |

2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Тавларовский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка трудовых ресурсов

табл. № 13

| Категория населения | Современное состояние (2020 г.) |
| --- | --- |
|  | чел. | % |
| Численность населения, всего | 1654 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 835 | 53 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 251 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 1086 | 66 |

3. РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

В выходные дни населению предпочтительнее проводить загородный отдых в близлежащих лесных массивах распространены многочисленных мелких рек и прудов, любительская охота, рыболовство, в зимний период - зимняя ловля (западная часть территории).

На территории района действуют два охотничьих хозяйства. Охотничье-промысловые животные представлены преимущественно бореальными и степными видами: лось, кабан, косуля, степной хорь, лисица, корсак, белка, заяц-русак, рябчик, кряква, чирок-трескунок и др. Широкое распространение имеют интродуцированные виды – американская норка, ондатра, енотовидная собака. Из редких животных отмечены или могут быть встречены: орел-могильник, филин, степной лунь, лебедь-шипун, серая куропатка, выпь, гадюка обыкновенная, махаон, стрекоза перевязанная, дыбка степная и др.

Совокупность природных факторов: степные ландшафты, многочисленные пруды, наличие экологически чистых продуктов питания (включая уникальные ягодные и грибные наборы и т.д.), интересные природные памятники привлекают сюда не только жителей Республики Башкортостан, но и других регионов.

Проектом следует предусмотреть мероприятия по благоустройству данных территорий для развития сферы туризма в сельском поселении.

V . ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основной целью развития сельского поселения Тавларовский сельсовет является создание градостроительными средствами комфортной среды обитания. Ее достижение основывается на следующих положениях:

- существующее сельское поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды сельского поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

- формирование масштабной жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем сельском поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов сельского поселения;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом роста средней жилищной обеспеченности к 2035 г. в среднем до 30 м2 на человека;

- комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения.

Реализация мероприятий  по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2. УЧЕТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, доступных маломобильным группам населения в сельском поселении Тавларовский сельсовет необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001 «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Они разработаны в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для инвалидов с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержат противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 2.08.01-89*, СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87*.

К СНиП 35-01-2001 разработаны следующие своды правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

В настоящее время выполнение этих норм при строительстве и реконструкции объектов обслуживания населения в сельском поселении Тавларовский сельсовет носит формальный и эпизодический характер.

3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющиеся зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический  потенциал поселения.

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним по отношению к поселению лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.

Баланс территории сельского поселения Тавларовский сельсовет

по категориям земель

табл. № 14

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2020г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Тавларовский сельсовет в административных границах | га | 9298,60 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 993,70 |
| 2 | Земель водного фонда | га | 38,0 |
| 3 | Земель сельскохозяйственного назначения | га | 7797,6 |
| 4 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны, …транспорта и спец. назначения | га | 12,6 |
| 5 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 456,7 |

4. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Площадь территории населенных пунктов

табл. № 15

| № п/п | Населенные пункты | Площадь территории населенного пункта, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Старотавларово | 173,9 |
| 2 | с.Картамак | 69,9 |
| 3 | с.Кубяк | 90,7 |
| 4 | д.Новотавларово | 88,9 |
| 5 | д. Старый Карбаш | 33,3 |
|  | Итого: | 456,7 |

5. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

В настоящее время в сельском поселении Тавларовский сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 1654 человека.

Общая площадь жилищного фонда Тавларовского сельского поселения на 01.01.2021 год составляет 44,613 тыс.кв.м.

# Характеристика жилого фонда по состоянию на 1 февраля 2021г.

табл. № 16

| № | Наименование насел. пунктов | Каменных жилых домов, м2 | Деревянных жилых домов, м2 | Общая площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Старотавларово | 9 587,1 | 8 621,1 | 18 208,2 |
| 2. | с. Кубяк | 3 076,5 | 6 108,2 | 9 184,7 |
| 3. | с. Картамак | 3 685,0 | 3 736,3 | 7 421,3 |
| 4. | д.Старый Карбаш | 1 115,7 | 1 959,3 | 3 075 |
| 5. | д. Новотавларово | 2 748,1 | 3 975,4 | 6 723,5 |
|  | Итого: | 20 212,4 | 24 400,3 | 44 612,7 |

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2021 год составляет 26,9 м2/чел.

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается активное развитие населенных пунктов сельского поселения за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Предполагается увеличение существующего показателя средней жилищной обеспеченности с 26,9 м2 до 30,0 м2 общей площади на человека с соответствующим уменьшением числа проживающих на существующих территориях за счет расселения в домах нового строительства.

6. СИСТЕМА  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

По данным Администрации сельского поселения  Тавларовский сельсовет на территории поселения находятся следующие объекты культурно-бытового обслуживания населения:

с. Старотавларово:

- сельский дом культуры на 230 мест  с библиотекой на 12,4 тыс.ед. книг;

- средняя общеобразовательная школа на 250 учащихся со спортивным залом на 162 м2;

- отделение сберкассы на 1 опер.место;

- отделение связи на 1 рабочее место;

- администрация сельского поселения;

- детский сад на 80 мест;

- Старотавларовская сельская врачебная амбулатория на 10 к/мест;

- магазин ИП Мухаметьянов;

-магазин «Терем»;

- магазин «Алмаз»;

- магазин ООО «Муллык»;

- аптека на 24 м2;

с. Картамак:

- фельдшерско-акушерский пункт;

- 2 магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью 56 м2;

с. Кубяк:

- 2 магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью 128 м2;

д. Новотавларово:

- фельдшерско-акушерский пункт;

- 2 магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью 88 м2;

д. Старый Карбаш:

- предприятий  культурно-бытового обслуживания населения нет.

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. В административном центре сельского поселения с. Старотавларово размещаются базовые объекты, осуществляющие непосредственное обслуживание населения. В других населенных пунктах размещаются объекты повседневного обслуживания. Объекты обслуживания расположены преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической структурой населения, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан", 2008г., рекомендуемыми СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, необходимых на существующую

численность  – 1654 чел. (Согласно ТСН РБ)

Табл. №17

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел | Требуемое кол-во из расчета на 1654 чел. | Сущ. обеспеч. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 35 | 58 | 80 | 138 |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 100 | 165 | 250 | 152 |
| Спортивные залы общего типа (при школе) | м2 | 70 | 116 | 162 | 140 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230 | 380 | 230 | 61 |
| Помещения для досуга | м2 | 50 | 83 | Нет инф. | - |
| Сельские библиотеки | тыс.книг/ мест | 5т.т./4 | 8/7 | 12,4/10 | 155 |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 496 | 631 | 127 |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. площади | 200 |  |  |  |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 23 | 38 | - | - |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 7 | 12 | - | - |
| -Аптечный пункт | м2 торг. площади | 14 | 23 | 24 | 104 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 на нас. пункт | 5 | 3 | 60 |
| Отделение банка | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 100 |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,4 | 17,4 | 4350 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | 1,16 | 0,08 | 7 |

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Тавларовский сельсовет согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* размещены из расчета обеспечения жителей поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрены на группу сельских поселений.

VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами местного значения. Плотность сети автомобильных дорог общего пользования сельсовета составляет 355 км/тыс.кв.км, что почти в 2 раза выше средней плотности по Республике Башкортостан. Основными транспортными магистралями, проходящими по территории сельского поселения Тавларовский сельсовет, являются:

-  автодорога муниципального значения Буздяк – Верхнеяркеево;

- автодороги местного значения, соединяющие населенные пункты сельского поселения с автотрассой межмуниципального значения.

Это автодороги IV категории общей протяженностью 33,0 км с щебеночным покрытием. Обслуживанием автомобильных дорог местного значения занимается Буздякское ДРСУ, ОАО "Башкиравтодор".

Показатели существующей  улично-дорожной сети  в границах

населенных пунктов сельского поселения Тавларовский сельсовет

Табл. №18

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с. Старотавларово | 5.96 | 3.03 |
| с.Картамак | 3.61 | 1.95 |
| с.Кубяк | 3.87 | 2.57 |
| д.Новотавларово | 2.45 | 1.22 |
| д.Старый Карбаш | 0.82 | 0.41 |
| Итого: | 16.71 | 9.18 |

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

В качестве основных видов общественного пассажирского транспорта, обслуживающих все виды перевозок населения сельского поселения, принят автобус. Существенная роль в перевозках будет принадлежать легковому автотранспорту, принадлежащему гражданам, и, отчасти, юридическим лицам. На перспективу вся магистральная улично-дорожная сеть сельского поселения Тавларовский сельсовет должна быть оснащена линиями автобусного транспорта.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Тавларовский сельсовет на территории сельского поселения зарегистрировано:

Табл. №19

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Грузовые автомобили | шт | 35 |
|  | Легковые автомобили | шт | 350 |
|  | Автобусы | шт | 0 |
|  | Мотоциклы | шт | 53 |
|  | Тракторы | шт | 45 |

Существующий уровень автомобилизации 292 маш / 1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

АЗС расположены в районном центре с.Буздяк и в с. Тюрюшево. Техническое обслуживание легковых автомобилей, принадлежащих жителям района, производится на станции техобслуживания в районном центре с.Буздяк.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция находится также в с. Буздяк .

Существующие искусственные сооружения. На пересечении рек с автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты.

Размещение и характеристика работы АЗС и АГЗС

табл. № 20

| № п/п | Наименование | Адрес | Вид топлива | Кол-во колонок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС Башкирнефтепродукт ОАО № 263 | с. Буздяк, ул. Вокзальная, 106 | Бензин | 3 |
| 2 | АЗС Башкирнефтепродукт ОАО № 25 | Западный филиал, трасса М 5/Е 30 «Урал» 1370 км | Бензин, дизтопливо | 4 |
| 3 | АЗС КПД № 3 | с. Буздяк , ул. Рабочая, 50 | Бензин, дизтопливо | 4 |
| 4 | АЗС Башнефть № 13 БН | с. Буздяк, ул. Интернациональная, 3 | Бензин, дизтопливо+магазин и СТО | 3 |
| 5 | АЗС | с. Буздяк, Октябрьская | Бензин, дизтопливо |  |
| 6 | ГЗС № 33 ООО «ЭкоСистемз» | с. Буздяк | пропан, бутан |  |

Техническое обслуживание автомобилей, принадлежащих жителям района, производится на СТО в с. Буздяк.

Пассажирский транспорт

Основным перевозчиком пассажиров в Буздякском районе является Буздякское АТП - филиал ГУП "Башавтотранс".

Местонахождение предприятия – районный центр с. Буздяк

В настоящее время движение автобусов организовано от автостанции с. Буздяк.

Перечень маршрутов:

- междугородние: Уфа, Стерлитамак, Салават, Мелеуз, Казань, Чебоксары, Белебей;

- пригородные: Федоровка, Киргиз-Мияки, Бижбуляк, Приютово,

- по населенным пунктам Буздякского района.

Воздушный транспорт

Воздушный транспорт обслуживает связи с регионами России, с ближним и дальним зарубежьем.

Ранее местные авиалинии использовались только для работы малой авиации, т.е. для выполнения сезонных работ – обработка полей. На сегодняшний день инфраструктура местных авиалиний отсутствует. Для выполнения срочных санитарных заданий и заданий МЧС возможно использование вертолета.

Для населения Буздякского района ближайшим аэропортом является Международный аэропорт «Уфа». Расстояние до г. Уфы – 112 км.

VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Тавларовский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Буздякский район и, в частности, Тавларовский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

В с.Старотавларово и с. Кубяк источником водоснабжения являются эксплуатационная скважина, расположенная к юго-востоку от села, на роднике «Богдан». Производительность скважины – 25 м3/час.

Протяженность сетей водопровода – 8,31 км. Количество водозаборных колонок – 8 шт.

Кроме жилых домов, потребителями являются все общественные здания села.

В с. Картамак источником водоснабжения является эксплуатационная скважина, расположенная в селе Старотавларово.

Протяженность сетей водопровода – 2,87 км. Кроме жилых домов, потребителем является ФАП. Количество водозаборных колонок – 8 шт.

2. КАНАЛИЗАЦИЯ

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Тавларовский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Тавларовский сельсовет осуществляется  филиалом ОАО «Газ-сервис» РБ. Все деревни сельского поселения газифицированы.

Табл. №21

| Наименование ГРП, ШРП | Теплотворная способность газа, ккал/мЗ | Давление, кг/см2 | Производительность, мЗ/час | Техническое состояние состояние ГРП, сетей и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До ГРП | После ГРП |  |  |
| ПГБ,ШРП с. Старотавларово | Нет инф. | 8 кг/см2 | 0,0027 | Нет инф. | удовлетворительное |
| ГРП с. Кубяк | Нет инф. | 9 кг/см2 | 0,0027 | -//- | удовлетворительное |
| ГРП д. Новотавларово | -//- | 9 кг/см2 | 0,0027 | -//- | удовлетворительное |
| ПГБ д. Картамак | -//- | 9 кг/см2 | 0,0027 | -//- | удовлетворительное |
| ШРП д. Старый Карбаш | -//- | 9 кг/см2 | 0,0027 | -//- | удовлетворительное |

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ШРП.

4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Тавларовский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Согласно данным, предоставленным Администрацией сельского поселения в настоящее время теплоснабжение общественных  зданий сельского поселения осуществляется от газовых котельных. Отопление индивидуальной застройки – от газовых котлов.

Табл. №22

| № | Местоположение котельной | Установлены котлы | Общая мощность Гкал/час | Год начала эксплуат. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Кол-во |  |  |  |
| 1. | С. Старотавларово | RS-F-100 | 5 | Нет инф. | 2007 | Хорошее |
| 2. | д.Новотавларово | Нет инф. | 2 | Нет инф. | 2011-2012 | Хорошее |
| 3. | с. Картамак | Нет инф. | 2 | Нет инф. | 2010 | Хорошее |

5.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Основным источником электроснабжения сельского поселения является подстанция ПС 110/10 кВ «Тавлар-40». Энергопитание населенных пунтов сельского поселения Тавларовский сельсовет осуществляется по воздушной ВЛ 10 кВ.

Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах: в с. Старотавларово - 7; в д. Кубяк - 2; в д. Картамак - 3; в д. Новотавларово – 2, в д. Старый Карбаш – 2. Тип подстанций в населенных пунктах:  110/10.

Электроснабжение потребителей на территории района обеспечивают Буздякские РЭС - БашРЭС.

6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Телефонизация села Старотавларово осуществляется от АТС ОАО «Башинформсвязь». Тип телефонной станции – ЛПЦ-200, емкость – 320 номеров. Количество абонентов 65. Дата ввода в эксплуатацию – 2009 г.

Телефонизация села Картамак осуществляется от АТС ОАО «Башинформсвязь». Тип телефонной станции – М-200, емкость – 100 номеров. Количество абонентов 38. Дата ввода в эксплуатацию – 2009 г.

Телефонизация села Кубяк осуществляется от АТС ОАО «Башинформсвязь». Тип телефонной станции – М-200, емкость – 80 номеров. Количество абонентов 57. Дата ввода в эксплуатацию – 2020 г.

Данные по обеспечению потребителей сельского поселения Тавларовский сельсовет телефонной проводной связью администрацией сельского совета не предоставлены. Абонентская разводка по населенным пунктам  подземная и воздушная на опорах.

Потребность в телефонных номерах на расчетный срок принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений и т.п.

Для обеспечения расчетного числа абонентов в соответствии с нормами телефонной плотности предусматривается расширение сети сельской телефонной связи путем организации новых станций и расширения емкостей существующих ЭАТС. Развитие телефонной связи района предлагается путём строительства новых АТС в центральных усадьбах сельских муниципальных образований, где они отсутствуют, и поэтапной замены оборудования координатного типа существующих АТС на электронные.

Услуги беспроводной связи с достаточно устойчивой зоной покрытия предоставляют операторы связи ОАО «МТС», «Мегафон».

7. ТЕЛЕВИДЕНИЕ,  РАДИОФИКАЦИЯ

Прием телепередач в целом по району будет осуществляться персональными и коллективными антеннами на крышах жилых домов и культурно-бытовых зданий.

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в районном центре с.Буздяк. Кроме того, в населенных пунктах Буздякского района развито спутниковое телевидение, развиваются Интернет и IP-телевидение.

VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее состояние санитарной очистки

Очистка территории сельского поселения Тавларовский сельсовет – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Актуальнейшей  проблемой является  размещение твердых коммунальных отходов (ТКО), количество которых с каждым годом увеличивается в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям.

На территории сельского поселения все несанкционированные свалки ликвидированы в соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан Хабирова Р.Ф. от 23.09.2019 № УГ-310 «О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2024 года».

Конечный пунктом размещения твердых коммунальных отходов по данным республиканского кадастра отходов производства и потребления и согласно территориальной схеме обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами Республики Башкортостан, утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30.12.2019 за №1198п, твердые коммунальные отходы, образованные в населенных пунктах Буздякского района Республики Башкортостан подлежат размещению на полигоне твердых коммунальных отходов, расположенном 1000 м северо-западнее д. Вознесенка Буздякского района Республика Башкортостан, приблизительные географические координаты 54.54027778 с.ш. 54.53000000 в.д., включенный в государственный реестр объектов размещения отходов за № 02-00091-З-00450-02062015 от 02.06.2015.

С 1 января 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов на территории муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан осуществляется региональным оператором по обращения с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология Т», на территории сельского поселения организован сбор и вывоз твердых коммунальных отходов.

Проектом предлагается создание и обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории населенных пунктов сельского поселения Тавларовский сельсовет. Места накопления ТКО должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а также правилам благоустройства муниципальных образований.  Также предлагается определить схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и осуществить ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации    от 31.08.2018 N 1039.

Проектные предложения по санитарной очистке территории населенных пунктов сельского поселения см. раздел 3 «Санитарная очистка территории», том I.

Захоронение трупов и биологических отходов павших животных в настоящее время производится в 4-х скотомогильниках, расположенных:

- севернее с. Кубяк;

- северо-восточнее с. Картамак.

IХ. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

1. Организация и  очистка поверхностного стока

Населенные пункты сельского поселения Тавларовский сельсовет расположены в водоохранной зоне реки Идяш и ее притоков. В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют водоотводящие коммуникации. Стоки от населенных пунктов сбрасываются без очистки.

2. Благоустройство водных объектов

Основной ущерб, причиняемый населенным пунктам речной эрозией – это сокращение площадей приусадебных участков и огородов. Целесообразная борьба с речной эрозией в настоящее время практически не ведется, хотя она приносит значительный ущерб личным хозяйствам.

Х. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ

В границах сельского поселения Тавларовский сельсовет расположены 7 действующих, 1 недействующее кладбище.

В с. Старотавларово кладбище площадью 3,68 га расположено в западной части населенного пункта. Второе кладбище расположено за границей населенного пункта, в юго-восточной части, площадью 5,3 га.

В с. Кубяк кладбище площадью 4,33 га расположено в северной части, за границами населенного пункта.

В с.Картамак кладбище площадью 1,5 га расположено в центральной части села (100 % заполненность), второе, площадью 1,32 га с южной стороны, за границами населенного пункта.

В д.Новотавларово кладбище, площадью 1,53 га расположено в центральной части  населенного пункта.

В д. Старый Карбаш  кладбище, площадью 2,22 га расположено к югу, за границей населенного пункта, второе кладбище, площадью 0,6 га расположено к юго-западу от границ деревни.

Площадь территорий сельского поселения, используемая под захоронения составляет 20,48 га.

Заполненность территорий действующих кладбищ по данным Администрации сельского поселения составляет 70%.

Сельские кладбища относятся к V классу с санитарно-защитной зоной 100 метров (СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03*(новая редакция). В этой зоне не допускается размещать жилую застройку.

Территории закрытых сельских кладбищ отделяются 50-метровыми полосами зеленых насаждений как от жилой застройки, так и от проектируемых кладбищ, чем обеспечиваются нормативные санитарные разрывы от жилой застройки (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).