# ВВЕДЕНИЕ

Разработка генерального плана сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан выполнена в соответствии с муниципальным контрактом  заключенным между ГУП - Институт «Башагропромпроект» и Администрацией муниципального района Буздякский район, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ, федеральной инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» и техническим заданием на выполнение генеральных планов территорий сельских поселений.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план  является документом территориального планирования и определяет назначение территорий поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов. Основные положения функционального и планировочного развития сельского поселения Тавларовский сельсовет опирались на следующие существующие и перспективные приоритеты градостроительного развития Буздякского района:

- снижение неравномерности в уровнях социального и экономического развития муниципального образования за счет перераспределения деловой и градостроительной активности зон населенных пунктов сельсовета;

- концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства областного, районного и муниципального значения;

- повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образования с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

-  задание на разработку документа территориального планирования с данными целевых программ социально-экономического развития Буздякского района;

-  акт обследования и выбора территории для развития поселения;

- исходные данные и технические условия республиканских, районных служб, собранные в процессе разработки проекта;

-  ранее разработанная проектная документация, в т.ч. проектным институтом

«Башкиргражданпроект».

Проект разработан на основе топографической съемки, представленной  в электронном виде, разработанной ООО «Технология -2000» в 2013г.

Проект рассчитан на реализацию в два этапа:

-  1 очередь строительства до 2023 года;

-  расчетный срок до 2033 года.

Этапы работы над Генеральным планом сельского поселения

Тавларовский сельсовет муниципального района

Буздякский район Республики Башкортостан:

I этап – аналитический:

- анализ современного использования территорий;

- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, природные ресурсы);

- анализ состояния окружающей среды;

- анализ динамики численности населения, его демографической структуры;

- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, инженерно-транспортной структуры, социальной);

II этап – операционный:

- выявление природных и планировочных ограничений  для застройки территорий;

- прогноз численности населения и его структура;

- прогноз динамики производства, занятости,  развития инфраструктуры;

- прогноз пространственного развития сел сельсовета;

- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных комплексов;

III этап – проектный:

- разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития   – модели транспортного и планировочного каркаса сел;

- функциональная структура территорий.

Реализация и финансовое обеспечение проектных решений

Генеральный план поселения Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район РБ является основным и главным документом для осуществления всех видов строительства и других намеченных мероприятий. Реализация проекта осуществляется на основании плана реализации, который утверждается главой местной администрации.

Постоянный контроль за выполнением проекта позволяет выявить недостатки и своевременно принять необходимые меры к их устранению.

Основные идеи, заложенные в проектных материалах, должны быть широко  популяризованы СМИ.

Меры по реализации проекта:

- при рассмотрении республиканскими организациями предложений министерств и ведомств по размещению объектов необходимо руководствоваться планировочными решениями проекта;

- при размещении промышленных предприятий необходимо  размещать предприятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей промышленности;

-  следует обратить особое внимание на решение природоохранных вопросов;

-  регулировать развитие поселения в пределах возможностей, обеспечить качественные изменения в развитии поселения, а именно: развитие сферы обслуживания, изменение характера застройки, уровня инженерного оснащения и благоустройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, усиление межселенных связей;

- важной задачей для администрации района становится решение вопроса обеспеченности населения жильем и культурно-бытовыми учреждениями, обеспечение приближения к нормам Республиканских ГПН и СНиП, в первую очередь, максимальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного культурно-бытового обслуживания и концентрация в центрах и подцентрах периодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. Следует осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих условиям жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное оборудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и другие меры по улучшению условий жизни, быта и труда.

# I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ТАВЛАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ

# ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# 1. ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ.

1.1. Природно-ресурсный потенциал сельского поселения

Западная, большая часть района расположена на Бугульминско-Белебеевской возвышенности, восточная – на Камско-Бельском увалистом понижении. Климат континентальный, с недостаточным увлажнением. Сельскохозяйственная освоенность составляет около 76%, распаханность сельхозугодий около 74%, эродированность сельхозугодий около 43,3%.

1.2. Климат

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 430 С,

обеспеченностью 0,92 – 380 С.

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 370 С,

обеспеченностью 0,92 – 320 С.

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94 - 200 С.

- Абсолютная минимальная температура воздуха - 450 С.

- Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 8,00 С.

- Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода,

0 С, со среднесуточной температурой воздуха:

≤ 0° С – 160;

≤ 8° С – 206;

≤ 10° С – 223.

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 80 %.

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 78 %.

9. Количество осадков за ноябрь - март составляет 119 миллиметров.

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV:

табл. № 1

| Станция | Повторяемость направления ветра за XII-II/III-IV, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст.Буздяк | 7/11 | 2/5 | 3/4 | 11/10 | 35/29 | 19/15 | 17/18 | 6/6 |

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с:

табл. № 2

| Станция | Повторяемость направления ветра по румбам за январь, м/с |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст.Буздяк | 4,4 | 5,0 | 3,4 | 5,8 | 5,7 | 6,5 | 4,2 | 4,5 |

12. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца составляет 3,8 м/с.

Климатические параметры теплого периода года.

1.Барометрическое давление – 994,4 гПа.

2. Температура воздуха, 0 С:

обеспеченностью 0,99 +26,4;

обеспеченностью 0,98 +26,8;

обеспеченностью 0,96 +24,9;

обеспеченностью 0,95 +24,2.

3. Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца составляет +24,6 0 С.

4. Абсолютная максимальная температура воздуха  +380 С.

5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет +12,20 С.

6. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 65 %.

7. Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца – 54 %.

8. Количество осадков за апрель-октябрь составляет 280 миллиметров.

9. Суточный максимум осадков – 77 миллиметр.

10. Минимальная из средних скоростей ветра за июль – 0,0 м/с.

11. Преобладающее направление ветра за июнь – западное.

табл. № 3

| Станция | Повторяемость направления ветра за июнь-август, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст. Салават | 17 | 7 | 6 | 6 | 17 | 11 | 26 | 12 |

12. Среднее число дней с росой за год – 62.

Среднемесячная и годовая температура воздуха, С 0:

табл. № 4

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ ст. Буздяк | -13,7 | -12,3 | -6,0 | 4,9 | 13,3 | 17,6 | 19,3 | 16,9 | 11,4 | 3,5 | -4,4 | -10,2 | 3,4 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с:

табл. № 5

| Станция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст. Буздяк | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,2 | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 3,5 |

Опасные погодные явления:

- Метели. В зимний период сезон при усилении ветра более 6 м/сек возникают метели, в среднем за год бывают 42 дня с метелью. Преобладают метели умеренной интенсивности западного и юго-западного направлений, вследствие чего рекомендуется ветро- и снегозащита селитебных территорий от ветров этих направлений планировочными средствами.

- Туманы. Среднегодовое число дней с туманом, в среднем, около 25, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

- Грозы. Среднегодовое число дней с грозами, в среднем, около 26.

- Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент (ГТК): значение ГТК менее 0,6 – 0,7 характеризует очень засушливую обстановку, которая в сочетании с ветром создает суховейные явления, пагубно влияющих на сельскохозяйственные культуры.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства с. Буздяк относится к климатическому подрайону IB. Расчетная температура для проектирования отопления - 32ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха меньше 8 ºС) 209 дней. максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 141 см, раз в 50 лет – 192 см.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высокая температура воздуха и слабый ветер.

4. Туманы.

5. В городах – повышенный исходный уровень концентрации.

6. Опасное направление и скорость ветра (4 – 7 м/сек.).

При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха отмечается при слабых ветрах (0 - 1 м/сек) за счет скопления примесей в приземном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30 -70 %, чем при других скоростях.

Повторяемость слабых ветров на территории 56 % от общего числа случаев, с максимумом в августе-сентябре.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушного бассейна даже небольшого населенного пункта.

Повторяемость приземистых инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34 %, а приподнятых инверсии – 44 % (в целом по Республике Башкортостан).

По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземистых инверсий составляет 0,3-0,6 км и 2 - 6º С. Максимум наблюдается зимой (0,5-1 км и 5-10ºС), минимум – летом.

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

1.3. Рельеф. Инженерно-геологические условия

Территория Тавларовского сельского поселения расположена на севере Бугульминско-Белебеевской увалистой возвышенности поверхность которой покрыта овражно-балочной сетью. Территория сельского поселения  входит в предуральскую степь и относится к благоприятным для градостроительного освоения за исключением оврагов и закарстованных участков.

Карстующиеся породы отсутствуют или очень маломощны, большей частью скрыты под мощной (более 80 м) толщей некарстующихся пород или обнажены на небольших участках, обусловливающих локальное его проявление на поверхности.

Бугульмино- Белебеевская возвышенность расположена на юго-западе территории. Восточная ее граница на большом протяжении проводится по основанию уступа высотой до 150 м, на юго- востоке возвышенность постепенно переходит в отроги Общего Сырта. Для ее характерны платообразные поверхности междуречий, разделенных глубокими (до 150-200 м) долинами рек. Долины рек субмеридиального направления каньонообразные, субширотного- резко асимметричные, с крутым склоном южной экспозиции.

Абсолютные отметки на проектируемой территории колеблются от 140м до 305м.

Характер рельефа равнинный. Генетический тип рельефа – структурно-денудационный с элементами денудационно-литоморфного. Форма рельефа холмисто-увалистая.

Эрозионные процессы также являются влияющим фактором. Интенсивность распространения (пораженность) проявлений овражной эрозии территории 3-5%, интенсивность распространения (пораженность) проявлений эрозионных склоновых процессов 15-20%. Скорость размыва обычно <1,0 м в год.

Современные тектонические процессы

Территория Башкортостана в настоящее время является сейсмически активной. Распределение зон сейсмотектонического риска характеризуется линейностью, совпадающей с расположением основных структурных элементов тектоники.

В сейсмическое районирование территории бывшего СССР, основанное на длительных многолетних сейсмических наблюдениях и входящее в СНиП, территория Башкортостана не включена по причине низкой сейсмической активности. Общее сейсмическое районирование всей территории Российской Федерации ОСР – 97, проведенное объединенным институтом физики земли РАН им. О.Ю.Шмидта, отражает расчетную 10 %, 5 % и 1 % вероятность превышения в течение 50 лет интенсивности воздействий в баллах MSK-64, что соответствуют повторяемости сейсмических сотрясений в среднем один раз в 500, 1000 и 5000 лет.

В соответствии с этим районированием, территория Буздякского района не представляет сейсмической опасности.

1.4. Гидрография

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена рекой Идяш и ее притоками.

Самой крупной рекой на территории сельского поселения является река Идяш, которая протекает по центральной части сельского поселения по направлению с  юго-запада на северо-восток, через село Старотавларово.

Река Идяш имеет протяженность в 43 км. Притоками являются речки Уртаелга, Илбай, Нагышли, Кармала.

В отдельные годы летняя межень прерывается дождевыми паводками.

Весеннее половодье начинается в начале апреля. Наивысшие уровни наступают в конце апреля, иногда в начале мая и удерживаются от нескольких дней до 2-3 суток.

Зимняя межень более устойчивая и более продолжительная с постепенным снижением уровней к концу марта - началу апреля.

Основное питание реки снеговое. В период весеннего половодья проходит до 60 % годового объема стока, в летний период – 25 % и в зимний – 15 %.

Развитие водоемких отраслей промышленности обуславливает высокую степень использования поверхностных водных объектов, как для забора воды, так и для сброса сточных вод. Следствием этого является возросшая антропогенная нагрузка на поверхностные водные объекты и существенное изменение их природного качества.

Перечень водотоков протяженностью более 10 км, протекающих по территории сельского поселения Тавларовский с/с

табл. № 6

| № | Наименование водотока | Место впадения и расстояние от устья реки, в которую впадает (км) | Протяженность водотока, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Суммарная длина в пределах с/с | Общая (в пределах РБ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Идяш | Чермасан, в 26 км от устья | 15,0 | 43 |

На территории сельского поселения расположен пруд у с. Старотавларово. Малые озера и пруды используются для сезонного регулирования, а также для хозяйственно-бытовых нужд населения и пожаротушения. Использование их в целях водообеспечения населения и отдельных отраслей экономики незначительное.

Перечень озер и водотоков, расположенных в пределах Тавларовского  сельского поселения

табл.№ 7

| № п/п | Местоположение, населенный пункт | Наименование водотока | Протяженность, км | Объем, площадь зеркала воды, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реки и ручьи |
| 1 | с. Старотавларово | Идяш | 43 | - |
| 2 |  | Уртаелга | 7 | - |
| 3 |  | Илбай | 8,6 | - |
| 4 |  | Нагышли | 3,5 | - |
| 5 |  | Кармала | 6 | - |
| Озера, пруды и водохранилища |
| 1 | с. Старотавларово | Водохранилище Старотавларовское | - | 570/0,26 |

Поверхностные водные объекты являются основными источниками водоснабжения всех отраслей экономики и населения.

Водный режим рек характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, устойчивой летне-осенней меженью и низкой зимней меженью.

1.5. Растительность и ландшафтно-рекреационная характеристика

Тавларовский сельсовет расположен на Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Растительность преимущественно степная, широколиственные леса и их производные большей частью расположены на восточном склоне Бугульминско-Белебеевской возвышенности, образуя здесь лесостепные ландшафты.

Леса представлены в основном липой, дубом, березой и осиной, имеются сосновые посадки. Степи большей частью распаханы, сохранились лишь в той или иной степени нарушенных вариантах по склонам речной и овражно-балочной сети. Преобладают типичные черноземы и серые лесные почвы.

Охотничье-промысловые животные представлены преимущественно бореальными и степными видами: лось, кабан, косуля, степной хорь, лисица, корсак, белка, заяц-русак, рябчик, кряква, чирок-трескунок и др. Широкое распространение имеют интродуцированные виды – американская норка, ондатра, енотовидная собака. Из редких животных отмечены или могут быть встречены: орел-могильник, филин, степной лунь, лебедь-шипун, серая куропатка, выпь, гадюка обыкновенная, махаон, стрекоза перевязанная, дыбка степная и др. Из редких видов растений встречаются: ковыль перистый, к. Залесского, к. сарептский, к. Лессинга, к. Коржинского, овсяница Беккера, катран татарский, гвоздика иглолистная (рис.), качим пронзеннолистный, флокс сибирский,  копеечник крупноцветковый, к. Гмелина, стальник полевой, остролодочник Ипполита, бессмертник песчаный и др. Редкими растительными сообществами являются: степи на песках, солончаки и солонцеватые луга.

1.6. Почвы

Почвенный покров образуют в основном типичные черноземы, на юге местами серо-лесные почвы. Леса в основном из липы, дуба, осины, берёзы в виде редких островных массивов, занимают 12 % площади района.

Почвообразующей породой являются элювио-делювиальные карбонатные отложения.

Механический состав почв – на основной части территории сельсовета тяжелые суглинки пылеватые и опесчаненные.

Мощность гумусового горизонта составляет от 20 до 60см. Содержание общего гумуса – 7-8%.

Пахотные земли по кислотности близки к нейтральной и щелочные.

Почвенно-эррозионные процессы относятся к ветровым и преобладающим интенсивным водным. Степень эродированности почв слабая 5%.

Территории благоприятные для строительства

Участки территории Буздякского района с абсолютными отметками поверхности более 171 м. Строительные условия могут быть осложнены на участках близкого залегания карбонатных пород верхнепермского возраста, подверженных процессу карстообразования. В основном в восточной и юго-восточных частях сельского поселения. При освоении таких участков строительству должны предшествовать специальные изыскания на карст.

II     КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка территории является основой для принятия проектных решений генерального плана, разработки предложений по функциональному зонированию территории. Основной задачей комплексной оценки территории является выявление территориальных ресурсов для развития всех функциональных зон, обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения.

# 1.ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Буздякский район входит в число регионов с умеренной благополучной экологической обстановкой.

Состояние воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промпредприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Загрязнение воздушного бассейна обусловлено ещё и тем, что через район проходят автомобильные дороги с большой интенсивностью движения и выхлопы попутного автотранспорта составляют немалую часть загрязнения.

В атмосферу выбрасываются вещества, в основном, 2,3,4 классов опасности. Основная доля загрязнения воздуха по аммиаку 107,69 т/год, по углерода оксиду 66,058 т/год, по пыли неорганической 65,773 т/год, по ангидридусернистому 24,844 т/год, по  азоту диоксида 20,067 т/год, вещества 3 и 4 класса опасности.

Перечень предприятий с наиболее большими выбросами в атмосферу:

- ОАО «АНК Башнефть» Октябрьское УДНГ Буздякский район – 77,149 т/год, в том числе сернистый ангедрид 24,72 т/год, оксид углерода 29,925 т/год;

- ООО «Буздякский элеватор» - 61,35 т/год, в том числе твердые выбросы 58,554 т/год;

- ООО СХП Нерал-Буздяк – 30,843 т/год, в том числе прочие отходы 30,552 т/год;

Основными нарушениями законодательства в области охраны атмосферного воздуха являются: превышение норм токсичности (задымленности) автотранспортных средств, нарушение правил эксплуатации газопылеочистных установок (ГОУ), выброс загрязняющих веществ без специального разрешения, старение автопарка предприятий.

Выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников в целом по району в 2009 году составили 337,4 т/год.

Состояние подземных и поверхностных вод

Гидрологическая сеть района относится к бассейну р.Волги, I порядка р.Кама, II порядка р.Белая, III порядка р.Чермасан с площадью водосбора 3970км2. Речную сеть образует верхнее течение реки Чермасан с притоками. В районе имеются многочисленные родники.

Характеристика современного хозяйственно- питьевого водопотребления

Населенные пункты сельского поселения

- суммарное тыс. м³/сутки, всего-4,42, в том числе

подземных вод-4,42

поверхностных – нет

- удельное л(сут.на 1 чел), всего- 213

Первоочередные мероприятия по обеспечению населения поселения доброкачественной питьевой водой:

- Первоочередная охрана источников водоснабжения;

- Использование новых источников водоснабжения;

- Повышение эффективности очистки питьевой воды;

- Повышение эффективности обеззараживания;

- Ревизия водопроводных сетей;

- Повышение эффективности лабораторного контроля.

Общий объем водоотведения сточной воды в накопители, поля ассенизации, на рельеф в 2009г составил 0,05 млн.м3. Основными загрязняющими элементами являются азот аммонийный (3,41т/год), магний (5,07 т/год).

Территория района по обеспеченности подземными водами относится к менее обеспеченной (от 0,2 до 10 тыс.куб.м/сут), качество подземных вод не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.559-96.

В 2009г на территории района из природных источников забрано 0,55 млн.м3 (подземной воды), из них использовано 0,55 млн.м3, в том числе:

- 0,02 млн.м3 на производственные нужды;

- 0,08 млн.м3 на хозпитьевые нужды;

- 0,15 млн.м3 на сельхозводоснабжение;

- 0,15 млн.м3 на поддержание пластового давления;

- 0,15 млн.м3 на другие нужды

Состояние почвенного покрова

Территория района относится к Чермасано-Ашкадарскому агроклиматическому району, сельскохозяйственная освоенность составляет 76%, распаханность с/х угодий 74%, эродированность с/х угодий 43,3%. Мощность гумусового горизонта составляет от 20 до 60см.

Содержание общего гумуса – 7-8%.

Структура почвенного покрова пашни района показывает, что почвенный покров образуют в основном типичные черноземы, на юге местами серо-лесные почвы. Леса в основном из липы, дуба, осины, берёзы в виде редких островных массивов, занимают 12 % площади района.

На территории района присутствуют карьеры твердых полезных ископаемых (ПГС, глины). Почвенно-эррозионные процессы относятся к ветровым и преобладающим интенсивным водным. Степень эродированности почв слабая 5%. Овражистая эрозия лишь по крутым склонам долин рек Идяш, Киязы, Большой Кидаш, Киска-Елга до 15%.

Основными причинами нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв являются:

- захламление земель отходами производства и потребления;

- нарушение правил применения и хранения минеральных удобрений и ядохимикатов;

- значительная распаханность сельскохозяйственных земель и несвоевременное проведение противоэрозионных мероприятий.

Санитарное состояние лесов. Основное воздействие человека на леса выражается: рубкой спелых и перестойных насаждений, рубками ухода, пастьбой скота в лесу и искусственным лесовозобновлением.

Постоянное недоиспользование расчетных лесосек по лиственным породам ведет к накоплению спелых и перестойных насаждений, что ведет за собой падение прироста, сопровождающееся ухудшением состояния леса и качества древесины, а также нарушением водоохранных и защитных свойств леса. Экологическую обстановку в лесу ухудшает многоотходная технология при заготовке леса.

Санитарная очистка территории

Во исполнение Постановления правительства Республики Башкортостан от 27.10.2008г №369 «О мероприятиях по реализации Концепции обращения с отходами производства и потребления в Республике Башкортостан на период до 2012года» необходима разработка плана мероприятий по реализации Концепции обращения с отходами производства и потребления в муниципальном районе Буздякский район на период до 2012года.

Сбор, транспортировку и размещение отходов 1-4 класса опасности на территории района осуществляет коммунальное хозяйство. Сбор отходов осуществляется от предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей, а также от физических лиц индивидуальных жилых секторов и ведомственного жилья. Для сбора отходов в местах сбора отходов установлены контейнеры на огражденных заасфальтированных площадках с обваловкой.

Всего отходов за 2009 год – 122135,658 тонн. Обезвреживание отходов не осуществляется. Транспортировка отходов осуществляется специализированным автотранспортом.

Наиболее крупные отходы:

- IV класса опасности – навоз КРС свежий 117757 тонн, навоз от свиней перепревший 1074 тонн, отходы асфальтобетона и асфальтобетонной смеси в виде пыли 324,52 тонн, мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 192,004 тонн;

- IV класса опасности – отходы потребления на производстве, подобные коммунальным 702,236 тонн, отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами 197,85 тонн.

Основными отходообразующими отраслями в районе являются сельское хозяйство и производственные предприятия.

Основные направления улучшения экологической обстановки

В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благоприятной среды проживания на территории проектирования следует предусматривать проведение следующих природоохранных мероприятий:

- исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополнительными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

- ландшафтное благоустройство, озеленение, выделение рекреационных зон на территориях населенных пунктов;

- использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон,     водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуникаций.

# 2 . ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

# ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями использования территории, а также природоохранных требований. На территории сельского поселения Тавларовский сельсовет выделяются водоохранные зоны реки  Идяш и ее притоков, прибрежные защитные полосы, охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные полосы и разрывы.

В настоящее время прибрежные полосы рек и ручьев не установлены и эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранные зоны устанавливаются в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г. (действует с 01.01.2007г.)

Согласно Постановлению Совета Министров Башкирской АССР от 15 июля 1981 года №369 минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Тавларовский сельсовет следующие:

Табл. №8

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идяш | 43,0 | 100 | 40 | 20 |

Остальные речки и ручьи, протекающие по территории сельского поселения являются притоками р. Идяш (р. Кармала, р. Илбай, р. Уртаелга, р.Нагышли) и имеют длину менее 10 километров, с шириной водоохранной зоны – 50 метров.

В границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв,  размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электропередач:

-  телефонных кабелей связи;

-  систем газоснабжения;

-  сети водоснабжения;

-  газораспределительной сети;

-  транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи. Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» Охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м - для ВЛ до 20 кВ, 15м - для ВЛ 35 кВ, 20 м -  для  ВЛ 110 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны систем газоснабжения. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. Охранная  зона вдоль трассы газопровода в соответствии с СП 42-101-2003 составляет 10 м. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

В пределах поселения расположены сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ от 100 до 50 м от границ своих участков и сельские кладбища с СЗЗ - 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Перечень предприятий – загрязнителей и их санитарно-защитные зоны (м)

Табл. №9

| № | Наименование предприятия | Класс опасности (СЗЗ сущ) |
| --- | --- | --- |
|  | д. Новотавларово |  |
| 1 | Свино-товарная ферма | (IV ) 100 |
| 2 | Кирпичный цех | (III) 300 |
| 3 | Карьер глины и суглинков |  |
| 4 | Карьер глины и суглинков |  |
| 5 | Скотомогильник | (I) 1000 |
| 6 | Свалка | (I) 1000 |
|  | с. Кубяк |
| 7 | Молочно-товарная ферма (600 гл) | (III) 300 |
| 8 | Машинно-тракторная мастерская (20-30 ед) | (III) 300 |
| 9 | Свалка | (I) 1000 |
|  | с. Старотавларово |
| 10 | Машинно-тракторная мастерская (50 ед) | (III) 300 |
| 11 | Молочно-товарная ферма (1000 гл) | (III) 300 |
| 12 | Машинно-тракторная мастерская (?ед) | (III) 300 |
| 13 | Машинно-тракторная мастерская (40 ед) | (III) 300 |
| 14 | Зерноток | (IV ) 100 |
| 15 | Скотомогильник | (I) 1000 |
|  | с. Картамак |
| 16 | Машинно-тракторная мастерская (40 ед) | (III) 300 |
| 17 | Зерноток | (IV) 100 |
| 18 | Молочно-товарная ферма (600 гл) | (III) 300 |
| 19 | Скотомогильник | (I) 1000 |
| 20 | Свалка | (I) 1000 |
|  | д. Старый Карбаш |
| 21 | Крупнорогатый скот - 300 гл, лошади -100 гл (всего 500 гл) | (III) 300 |
| 22 | Скотомогильник | (I) 1000 |
| 23 | Свалка | (I) 1000 |

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, установленных действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Регламенты использования территории и санитарно-защитных

зон предприятий

Табл. №10

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; - парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

# ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Археология. На территории Буздякского района на сегодняшний день известно о 13 памятниках археологии. Из них 2 поставлены на государственную охрану (Идяшские курганы и Кузеевское селище), остальные 11 объектов относятся к категории выявленных. Основная масса археологических объектов относятся к типу погребальных памятников и поселенческого типа (4 одиночных кургана, 1 курганный могильник, 6 стоянок). Предварительное картографирование памятников указывает на несколько участков, характеризующихся высокой концентрацией археологических объектов:

1) бассейн реки Киязы;

2) бассейн реки Чермасан;

3) бассейн реки Большой Кирмаш;

4) бассейн реки Юрма.

Места расположения памятников, время их открытия и последующего мониторинга свидетельствуют о крайне неравномерном археологическом исследовании территории Буздякского района. Выделенные зоны с высокой насыщенностью археологическими объектами указывают на высокий историко-культурный потенциал рассматриваемой территории.

История и архитектура. На территории Буздякского района имеется ряд памятников истории и архитектуры 7 объектов: 4 объекта, стоящие на государственной охране (4 памятника истории и архитектуры), и 3 выявленных объекта культурного наследия (памятники истории и архитектуры), которые согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002г. №73-Ф3 и Закону Республики Башкортостан «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Республики Башкортостан» от 07.11.20057 №224-з подлежат государственной охране.

На территории сельского поселения Тавларовский сельсовет объекты культурного наследия не выявлены.

III    СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория сельского поселения Тавларовский сельсовет расположена в северо-западной части Буздякского района Республики Башкортостан, граничит  с Шаранским районом, Каранским, Килимовским, Сабаевским сельсоветами МР Буздякский район. СП находится в 45 км от райцентра с. Буздяк.

Планировочный каркас территории сельского поселения Тавларовский сельсовет создают автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющие населенный пункты сельского поселения с автотрассой республиканского значения Буздяк – Чекмагуш - Дюртюли, которая в свою очередь осуществляет связь сельского поселения с районным центром.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Тавларовский сельсовет, необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур,  рекреационных систем.

1.Градостроительный потенциал территории

В административных границах сельского поселения Тавларовский сельсовет расположены 5 населенных пунктов, из которых с.Старотавларово является  средним, остальные – с. Картамак, с. Кубяк, д. Новотавларово, д. Старый Карбаш-мелкими.

Всего в сельском поселении проживает 1984 человек (по состоянию на 2012 г.).

Село Старотавларово – административный центр сельского поселения Тавларовский сельсовет с населением 728 человек, расположен в центральной части  территории сельского поселения в 36 км от районного центра с.Буздяк, ближайшая ж/д станция расположена в с. Буздяк.

Территория деревни ограничена с севера промышленной зоной и небольшим прудом, с запада – производственной зоной и территорией кладбища, с юга производственной территорией и прудом, с востока – санитарно-защитной зоной кладбища. В селе Старотавларово  водоснабжение осуществляется из эксплуатационной скважины у родника «Богдан». Местами, на участках  индивидуальной застройки имеются колодцы. Теплоснабжение – котельная для общественных зданий, газовое отопление для индивидуальной застройки, централизованная канализация отсутствует (выгребные ямы).

Село Кубяк  примыкает с северо-восточной стороны к административному центру сельского поселения с. Старотавларово. Транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения осуществляется по автодороге местного значения с твердым покрытием. Территория деревни ограничена с северной стороны – санитарно-защитной зоной от производственных территорий, с юга – водоохраной зоной от реки Идяш. Население – 358 человек. Водоснабжение – централизованное, а также скважины и колодцы на частных подворьях; канализация – выгребные ямы; теплоснабжение  - газовое отопление.

Село Картамак расположено в 6 км восточнее административного центра сельского поселения с. Старотавларово. Население – 410 человек.  Транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения осуществляется по автодороге местного значения с твердым покрытием. Территория деревни ограничена с  севера и северо-востока санитарно-защитной зоной от производственных территорий, с юга – дорогой местного значения. Водоснабжение – централизованное, а также из водозаборных скважин и  шахтных колодцев на частных подворьях; канализация – выгребные ямы; теплоснабжение детского сада  осуществляет газовая котельная, для индивидуальной застройки - газовое отопление.

Деревня Новотавларово расположена в 4 км северо-западнее административного центра сельского поселения с. Старотавларово. Население – 342 человека. Транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения осуществляется по дороге местного значения с твердым покрытием. Территория населенного пункта ограничена с юга – водоохраной зоной от реки Уртаелга, с севера – лесным массивом. Водоснабжение – централизованное, а также из шахтных колодцев и скважин на индивидуальных подворьях; канализация – выгребные ямы; теплоснабжение индивидуальной застройки –газовое отопление, для отопления клуба – газовая котельная.

Деревня Старый Карбаш расположена в 3 км к юго-востоку от административного центра сельского поселения с. Старотавларово. Территория населенного пункта ограничена с северо- запада – водоохраной зоной от речки Инеш, с юго-востока территорией кладбища, с юго-запада санитарно-защитной зоной от производственной территории. Водоснабжение – централизованное; канализация – выгребные ямы; теплоснабжение – газовое отопление.

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

В составе сельского поселения Тавларовский сельсовет МР Буздякский район 5 населенных пунктов. Постоянное население на 01 января 2013г. составляет 1984 человека. Численность населения в районе незначительно уменьшается от переписи до переписи.

Динамика населения сельского поселения Тавларовский сельсовет

Табл. №11

| Общие демографические показатели |
| --- |
| Население, чел. | Изменения населения чел. / % |
| 2002г | 2010г. | 2013г | 2002-2010гг. | 2010-2012гг. |
| 2009 | 1987 | 1984 | -22 / -1,1 | -3 / -0,15 |

Численность населения и количество семей

сельского поселения Тавларовский сельсовет

Табл. №12

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество населения На 2002 г. чел. | Количество населения На 2012 г. чел. | Общее количество семей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Старотавларово | 816 | 728 | 297 |
| 2 | с.Картамак | 428 | 410 | 134 |
| 3 | с.Кубяк | 377 | 358 | 166 |
| 4 | д.Новотавларово | 360 | 342 | 143 |
|  | д. Старый Карбаш | 184 | 146 | 70 |
|  | Итого: | 2165 | 1984 | 810 |
|  |  | 100% |  |  |

Состав населения сельского поселения характеризуется диспропорцией в соотношении полов в пользу женщин, показатель долевого перевеса составляет 1,63. Основная причина такого перекоса состоит в более высоком уровне смертности у лиц мужского пола вследствие различных обьективных причин.

Половая структура населения Тавларовского сельсовета*

Табл. №13

| Всего населения | Мужчины | Женщины |
| --- | --- | --- |
| 1984 чел. | 634 чел. | 1034 чел. |
| 100 % | 31,96 % | 52,12% |

Примечание:

*в таблице не показана возрастная группа до 16 лет (дети) - 316чел. (15,95%)

Общее количество семей  в сельсовете – 1984, общее количество семей – 810, средний размер семьи по сельсовету составляет 2,45 человека.

Перспективная численность населения

Прогноз численности населения произведен исходя из демографической емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем сохраняемом и проектируемом жилом фонде на территории каждого населенного пункта.

Демографическая емкость территории определена с учетом функционально-пространственной организации территории:

-   разработан проектный план градостроительного развития территории сельского поселения;

-   определены площадки нового комплексного жилищного строительства;

-   определена типология, структура и объемы новой жилой застройки;

-   определен жилой фонд, размещаемый на территории поселения, с учетом принятых в генеральных планах сел параметров;

-   произведен расчет населения, которое можно расселить в расчетном жилом фонде.

В пределах расчетного срока численность населения по демографической емкости территории определена в размере 2623 человека, в том числе:

с. Старотавларово: 865 чел.

- существующее население 728 чел.

- на расчетный срок 56 проект.уч. х 2,45 чел.=137 чел.

с. Картамак: 579 чел.

- существующее население 410 чел.

- на расчетный срок 69 проект.уч. х 2,45 чел. = 169 чел.

с.Кубяк: 407 чел.

- существующее население 358 чел.

- на расчетный срок 20 проект.уч. х 2,45 чел. = 49 чел.

д.Новотавларово: 516 чел.

- существующее население 342 чел.

- на расчетный срок 71 проект.уч. х 2,45 чел. = 174 чел.

д. Старый Карбаш: 256 чел.

- существующее население 146 чел.

- на расчетный срок 45 проект. уч. х 2,45=110 чел.

Для их расселения необходимо задействовать территории жилых зон площадью  570,3 га,  в том числе:

- с.Старотавларово – 193,60 га

- с.Кубяк – 95,10 га

- с.Картамак – 111,50 га

- д.Новотавларово – 110,4 га

- д.Старый Карбаш – 59,70 га

Предполагается, что освоение территориальных ресурсов будет происходить за счет механического прироста, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, демографическая структура населения может стабилизироваться или улучшиться. В дальнейшем можно ожидать тенденции увеличения удельного веса детской возрастной группы вследствие повышения рождаемости и миграционного притока населения, в структуре которого будет преобладать молодой детородный возраст.

Возрастная структура населения сельского поселения

Тавларовский сельсовет

Табл. №14

| Возрастные группы | Современное состояние (2013 г.) | Расчетный срок (2033 г.) |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 1984 | 100,0 | 2623 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  | 18,2 |
| Моложе трудоспособного возраста | 317 | 15,98 | 477 |  |
| В трудоспособном возрасте | 921 | 46,42 | 1288 | 49,1 |
| Старше трудоспособного возраста | 747 | 37,6 | 857 | 32,7 |

В основу определения трудовых ресурсов положена современная возрастная структура населения и возможная динамика ее развития на перспективу.

- ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Трудовые ресурсы (экономически активное население).

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Тавларовский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую  деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка численности трудовых ресурсов выполнена на основе прогнозируемой возрастной структуры населения. Ожидаемая численность трудовых ресурсов увеличится в перспективе до 1459 человек.

Оценка трудовых ресурсов

Табл. №15

| Категория населения | Современное состояние (2013г.) | Расчетный срок (2032г.) |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 1984 | 100,0 | 2623 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 921 | 46,42 | 1288 | 49,1 |
| Работающие лица старшего трудоспособного возраста | 149 | 20% возрастной группы пенсионеров | 171 | 20% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 1070 | 53,93 | 1459 | 55,62 |

На основании ориентировочных прогнозов возрастной структуры населения и анализа современного использования трудовых ресурсов приводятся обоснования по использованию трудовых ресурсов по этапам развития поселения.

# 3. РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Территория сельского поселения Тавларовский сельсовет расположена в западной части Республики Башкортостан и обладает значительным рекреационным потенциалом.

Цель раздела состоит в разработке предложений по рекреационному освоению территории Буздякского района и формированию рекреационной системы, способной удовлетворять потребность населения в массовом отдыхе, оздоровлении и туризме на первую очередь, расчетный срок и перспективу.

Буздякский район располагает разнообразием природных ресурсов, пригодных для отдыха, оздоровления и активной рекреации, обладает высоким потенциалом для создания высококачественного туристического продукта.

Оценка условий для организации отдыха производилась:

- по природным факторам (климат, рельеф, растительность, гидрография)

- наличие зеленых зон вокруг населенных пунктов;

- наличие заказников, заповедников и других природных объектов, охотничьих и рыболовных угодий;

2) по социально-экономическим факторам:

- транспортная доступность, близость к населенным пунктами др.;

3) по экологической ситуации.

Основными водными артериями сельского поселения является река Идяш, и множество речек, большинство из которых являются притоками р.Шаран.

Лесные массивы, расположенные преимущественно в западной части сельского поселения, являются главным элементом для организации рекреационных образований. Растительный покров района отличается разнообразным видовым составом и высокой биологической продуктивностью.

Зеленые зоны выполняют средозащитные, санитарно-гигиенические и рекреационные функции и, как правило, испытывают высокую рекреационную нагрузку. Предусматривается использование этих зон для массового отдыха в зоне 1,5-2 часовой доступности.

В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют организованные зоны отдыха, ни один вид туризма не получил должного развития.

# V . ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО

# СТРОИТЕЛЬСТВА

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основной целью развития сельского поселения Тавларовский сельсовет является создание градостроительными средствами комфортной среды обитания. Ее достижение основывается на следующих положениях:

- существующее сельское поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды сельского поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

- формирование масштабной жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем сельском поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов сельского поселения;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом роста жилой обеспеченности к 2033 г. в среднем до 30 м2 на человека;

- комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения.

Реализация мероприятий  по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2. УЧЕТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, доступных маломобильным группам населения в сельском поселении Тавларовский сельсовет необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001 «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Они разработаны в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для инвалидов с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержат противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 2.08.01-89*, СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87*.

К СНиП 35-01-2001 разработаны следующие своды правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

В настоящее время выполнение этих норм при строительстве и реконструкции объектов обслуживания населения в сельском поселении Тавларовский сельсовет носит формальный и эпизодический характер.

# 3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющиеся зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический  потенциал поселения.

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним по отношению к поселению лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.

Баланс территории сельского поселения Тавларовский сельсовет

по категориям земель

Табл. №16

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Тавларовский сельсовет в административных границах | га | 9298,60 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 993,70 |
| 2 | Земель природоохранного назначения (особо охраняемых территорий) | га | - |
| 3 | Земель водного фонда | га | 38,03 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного использования | га | 6285,0 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 12,56 |
| 6 | Земель транспорта | га | 20,0 |
| 7 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 473,0 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 286,37 |
|  | общественно-деловых зон | га | 6,13 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 13,16 |
|  | рекреационных зон | га | 4,0 |
|  | земель спец.назначения в н.п. | га | 5,04 |
|  | прочие | га | 158,3 |
| 8 | Земель специального назначения | га | 12,10 |
| 9 | Прочих земель | га | 1464,21 |

4.   АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Существующий баланс земель населенных пунктов

по функциональным зонам

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

ОД – земли общественно-деловой зоны общего пользования

ПК – производственно-коммунальная зона

У – улицы, дороги, проезды

К – кладбища

В – водная поверхность

З –  зеленые насаждения общего пользования

Табл. №17

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр., га (сущ.) | Функциональные зоны (проект.), га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | ОД | ПК | У | З | К | В |
| 1 | с.Старотавларово | 170,30 | 104,7 | 2,85 | 3,18 | 3,03 | 3,0 | 3,54 | 0,67 |
| 2 | с. Картамак | 92,10 | 51,74 | 1,51 | - | 1,95 | - | 1,50 | - |
| 3 | с. Кубяк | 90,30 | 55,53 | 0,21 | 0,80 | 2,57 | 1,0 | - | 0,15 |
| 4 | д.Новотавларово | 86,70 | 50,0 | 1,56 | - | 1,22 | - | - | - |
|  | д. Старый Карбаш | 33,60 | 24,40 | - | - | 0,41 | - | - | - |
|  | Итого | 473,0/ 100% | 286,37 /60,54% | 6,13/ 1,30% | 3,98/ 0,84% | 9,18/ 1,94% | 4,0/ 0,84% | 5,04/ 1,06% | 0,82/ 0,17% |

5. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

В настоящее время в сельском поселении Тавларовский сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 1984 человек.

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения – 45 тыс.м2, в том числе многоквартирных жилых домов – 1,6 тыс. м2.

Средняя жилищная обеспеченность составляет на 1 жителя – 22,8 м2/чел.

Характеристика износа жилого фонда на 2013г. администрацией сельского поселения не представлена.

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается активное развитие всех населенных пунктов сельского поселения за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Предполагается увеличение существующего показателя средней жилищной обеспеченности до 30 м2 общей площади на человека с соответствующим уменьшением числа проживающих на существующих территориях за счет расселения в домах нового строительства.

6. СИСТЕМА  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

По данным Администрации сельского поселения  Тавларовский сельсовет на территории поселения находятся следующие объекты культурно-бытового обслуживания населения:

с. Старотавларово:

- сельский дом культуры с библиотекой;

- средняя общеобразовательная школа;

- отделение сберкассы;

- почта;

- администрация сельского поселения;

- детский сад;

- Старотавларовская сельская врачебная амбулатория;

- магазин ИП Мухаметьянов;

-магазин «Терем»;

- магазин «Алмаз»;

- магазин ООО «Муллык»;

- аптека;

с. Картамак:

- детский сад;

- фельдшерско-акушерский пункт;

- магазин;

- магазин.

с. Кубяк:

- магазин;

- магазин.

д. Новотавларово:

- филиал МОБУ СОШ с. Старотавларово, начальная школа;

- детский сад;

- фельдшерско-акушерский пункт;

- магазин;

- киоск.

д. Старый Карбаш:

- предприятий  культурно-бытового обслуживания населения нет.

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. В административном центре сельского поселения с. Мичуринск размещаются базовые объекты, осуществляющие непосредственное обслуживание населения. В других населенных пунктах размещаются объекты повседневного обслуживания. Объекты обслуживания расположены преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической структурой населения, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан", 2008г., рекомендуемыми СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, необходимых на существующую

численность  – 1984 чел. (Согласно ТСН РБ)

Табл. №18

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел | Требуемое кол-во из расчета на 1984 чел. | Сущ. обеспеч. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 33-34 | 65 | 105 | 161 |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 286 | 730 | 255 |
| Спортивные залы общего типа (при школе) | м2 | 80 | 159 | 200 | 125 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 300-230 | 456 | Нет инф. | - |
| Помещения для досуга | м2 | 60 | 119 | Нет инф. | - |
| Сельские библиотеки | тыс.книг/ мест | 5т.т./4 | 10/8 | Нет инф. | - |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 198 396 | 425 - | - |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. площади | 200 |  |  |  |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 40 | 79 | 40 | - |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | 8 | - | - |
| -Аптечный пункт | м2 торг. площади | 14 | 28 | Нет инф. | - |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 на нас. пункт | 5 | 3 | - |
| Отделение банка | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 100 |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,48 | 19,11 | 1990 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 1,59 | 0,26 | - |

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Тавларовский сельсовет согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* размещены из расчета обеспечения жителей поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрены на группу сельских поселений.

VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами местного значения. Плотность сети автомобильных дорог общего пользования сельсовета составляет 355 км/тыс.кв.км, что почти в 2 раза выше средней плотности по Республике Башкортостан. Основными транспортными магистралями, проходящими по территории сельского поселения Тавларовский сельсовет, являются:

-  автодорога муниципального значения Буздяк – Верхнеяркеево;

- автодороги местного значения, соединяющие населенные пункты сельского поселения с автотрассой межмуниципального значения.

Это автодороги IV категории общей протяженностью 33,0 км с щебеночным покрытием. Обслуживанием автомобильных дорог местного значения занимается Буздякское ДРСУ, ОАО "Башкиравтодор".

Показатели существующей  улично-дорожной сети  в границах

населенных пунктов сельского поселения Тавларовский сельсовет

Табл. №19

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с. Старотавларово | 5.96 | 3.03 |
| с.Картамак | 3.61 | 1.95 |
| с.Кубяк | 3.87 | 2.57 |
| д.Новотавларово | 2.45 | 1.22 |
| д.Старый Карбаш | 0.82 | 0.41 |
| Итого: | 16.71 | 9.18 |

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

В качестве основных видов общественного пассажирского транспорта, обслуживающих все виды перевозок населения сельского поселения, принят автобус. Существенная роль в перевозках будет принадлежать легковому автотранспорту, принадлежащему гражданам, и, отчасти, юридическим лицам. На перспективу вся магистральная улично-дорожная сеть сельского поселения Тавларовский сельсовет должна быть оснащена линиями автобусного транспорта.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Тавларовский сельсовет на 1 октября 2012 года на территории сельского поселения зарегистрировано:

370 – легковых автомобилей;

40 – грузовых автомобилей;

1 – автобус;

77 – тракторов.

Существующий уровень автомобилизации 186 маш / 1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

АЗС расположены в районном центре с.Буздяк и в с. Тюрюшево. Техническое обслуживание легковых автомобилей, принадлежащих жителям района, производится на станции техобслуживания в районном центре с.Буздяк.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция находится также в с. Буздяк .

Существующие искусственные сооружения. На пересечении рек с автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты.

VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

- ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Тавларовский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Буздякский район и, в частности, Тавларовский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Во всех населенных пунктах сельского поселения имеются водозаборы.

В с.Старотавларово и с. Кубяк источником водоснабжения являются эксплуатационные скважины, расположенные к юго-западу от села, на роднике «Богдан». Скважины пробурена  в 1977 году. Дата ввода в эксплуатацию – 1977 год. Производительность скважины – 200 м3/час.

Протяженность сетей водопровода – 18 км. Количество водозаборных колонок – 10 шт.

Кроме жилых домов, потребителями являются все общественные здания села.

В с. Картамак источником водоснабжения является эксплуатационная скважина, расположенная к северу от села.

Кроме жилых домов, потребителями являются фельдшерско-акушерский пункт и детский сад.

В д.Новотавларово источником водоснабжения являются 2 эксплуатационные скважины, расположенная на южной окраине деревни.

Протяженность сетей водопровода – 2,56 км. Кроме жилых домов, потребителем является сельский дом культуры.

В д.Старый Карбаш источником водоснабжения является эксплуатационная скважина, расположенная на юго-западе деревни. Протяженность сетей водопровода – 1,56 км.

2. КАНАЛИЗАЦИЯ

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Тавларовский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Тавларовский сельсовет осуществляется  филиалом ОАО «Газ-сервис» РБ. Все деревни сельского поселения газифицированы.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ШРП.

Перечень существующих ГРП и ШП сельского поселения

табл. № 20

| № или наименование | Теплотворная Способность, ккал/м3 | Давление, кг/см2 | Производительность, м3/час | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до ГРП, | После ГРП, |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ШП |  |  |  |  |
| № 54 | Нет инф. | 8,0 | 0,0027 | Нет инф. | Удовл. |
| №60 | -//- | 8,0 | 0,0027 | -//- | Удовл. |
| ГРП |  |  |  |  |
| № 11 | -//- | 8,0 | 0,0027 | -//- | Удовл. |
| № 12 | -//- | 8,0 | 0,0027 | -//- | Удовл. |
| № 13 | -//- | 8,0 | 0,0027 | -//- | Удовл. |
| № 14 | -//- | 8,0 | 0,0027 | -//- | Удовл. |

4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Тавларовский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Согласно данным, предоставленным Администрацией сельского поселения в настоящее время теплоснабжение общественных  зданий сельского поселения осуществляется от газовых котельных. Отопление индивидуальной застройки – от газовых котлов.

Табл. №21

| № | Местоположение котельной | Установлены котлы | Общая мощность Гкал/час | Год начала эксплуат. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Кол-во |  |  |  |
| 1. | С. Старотавларово | РС-А100 | 5 | Нет инф. | 2007 | Хорошее |
| 2. | д.Новотавларово | Нет инф. | 2 | Нет инф. | 2011-2012 | Хорошее |
| 3. | с. Картамак | Нет инф. | 2 | Нет инф. | 2010 | Хорошее |

5.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Основным источником электроснабжения сельского поселения является подстанция ПС 110/10 кВ «Тавлар-40». Энергопитание населенных пунтов сельского поселения Тавларовский сельсовет осуществляется по воздушной ВЛ 10 кВ.

Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах: в с. Старотавларово - 7; в д. Кубяк - 2; в д. Картамак - 3; в д. Новотавларово – 2, в д. Старый Карбаш – 2. Тип подстанций в населенных пунктах:  110/10.

Электроснабжение потребителей на территории района обеспечивают Буздякские РЭС - БашРЭС.

6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Телефонизация села Старотавларово осуществляется от АТС ОАО «Башинформсвязь». Тип телефонной станции – М-200, емкость – 320 номеров. Количество абонентов 274. Дата ввода в эксплуатацию – 2005 г.

Данные по обеспечению потребителей сельского поселения Тавларовский сельсовет телефонной проводной связью администрацией сельского совета не предоставлены. Абонентская разводка по населенным пунктам  подземная и воздушная на опорах.

Потребность в телефонных номерах на расчетный срок принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений и т.п.

Для обеспечения расчетного числа абонентов в соответствии с нормами телефонной плотности предусматривается расширение сети сельской телефонной связи путем организации новых станций и расширения емкостей существующих ЭАТС. Развитие телефонной связи района предлагается путём строительства новых АТС в центральных усадьбах сельских муниципальных образований, где они отсутствуют, и поэтапной замены оборудования координатного типа существующих АТС на электронные.

Услуги беспроводной связи с достаточно устойчивой зоной покрытия предоставляют операторы связи ОАО «МТС», «Мегафон».

7. ТЕЛЕВИДЕНИЕ,  РАДИОФИКАЦИЯ

Прием телепередач в целом по району будет осуществляться персональными и коллективными антеннами на крышах жилых домов и культурно-бытовых зданий.

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в районном центре с.Буздяк. Кроме того, в населенных пунктах Буздякского района развито спутниковое телевидение, развиваются Интернет и IP-телевидение.

VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее состояние санитарной очистки

Очистка территории сельского поселения Тавларовский сельсовет – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Актуальнейшей  проблемой является  размещение твердых бытовых отходов (ТБО), количество которых с каждым годом увеличивается в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТБО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием  в результате биологического распада органических отходов газа, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи, возможное возникновение  пожаров) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

Стихийно возникшие свалки отходов жизнедеятельности населения находятся почти в каждом населенном пункте сельского совета. Территории под свалками подлежат рекультивации.

Загрязненные подземные и поверхностные воды в окрестностях таких свалок представляют опасность не только для питьевого водоснабжения населения, но и для технического водоснабжения в сельском хозяйстве.

В населенных пунктах существующих мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием нет. Сбор и вывоз ТБО в населенных пунктах сельского поселения Тавларовский сельсовет осуществляется силами и средствами сельского поселения или по договору с обслуживающей  специализированной организацией.

- ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Бытовые отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие бытовые отходы. К твердым бытовым отходам (ТБО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и внутриквартальные  проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

- организацию временного хранения отходов в домовладениях;

- сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА  КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений  должен производиться по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. Используются существующие на настоящий момент контейнерные площадки, имеющие твердое  покрытие.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  СБОРА  И  ВЫВОЗА  ПРОЧИХ ОТХОДОВ

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных и ремонтных  работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается населением и самими предприятиями в соответствии с Генеральной  схемой санитарной очистки, утвержденной в сельском поселении Тавларовский сельсовет. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки (полигон ТБО, расположенный в 1,5 км южнее с. Буздяк, около с. Вознесенка), имеющие необходимую разрешительную документацию.

Промышленные предприятия вывозят отходы с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Удаление жидких отбросов неканализованных объектов производится путем вывоза их ассенизационными машинами на очистные сооружения. В районе усадебной застройки допускается обезвреживать и использовать жидкие  отбросы  для удобрения в пределах усадьбы.

Вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения находятся в ведении Администрации сельского поселения Тавларовский сельсовет согласно Федеральному закону Российской Федерации  от  6  октября  2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 14, п. 1.18).

Вопросы организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов находятся в ведении муниципального района Буздякский  район Республики Башкортостан согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 15, п. 1.1).

IХ. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

1. Организация и  очистка поверхностного стока

Большинство населенных пунктов сельского поселения Тавларовский сельсовет  расположены в водоохранной зоне реки Идяш и ее притоков - ручьев. В настоящее время на территории сельского поселения Тавларовский сельсовет отсутствуют водоотводящие коммуникации. Стоки от населенных пунктов сбрасываются без очистки.

2.  Благоустройство водных объектов

Основной ущерб, причиняемый населенным пунктам речной эрозией – это сокращение площадей приусадебных участков и огородов. Целесообразная борьба с речной эрозией в настоящее время практически не ведется, хотя она приносит значительный ущерб личным хозяйствам.

Х. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ

В границах сельского поселения Тавларовский сельсовет расположены 7 действующих кладбища.

В с. Старотавларово кладбище площадью 3,54 га расположено в западной части населенного пункта. Второе кладбище расположено за границей населенного пункта, в юго-восточной части.

В с. Кубяк кладбище площадью 4,0 га расположено в северной части, за границами населенного пункта.

В с.Картамак кладбище площадью 1,5 га расположено в центральной части села (100 % заполненность), второе, площадью 1,33 га с южной стороны, за границами населенного пункта.

В д.Новотавларово кладбище, площадью 1,66 га расположено в центральной части  населенного пункта.

В д. Старый Карбаш  кладбище, площадью 1,76 га расположено к югу, за границей населенного пункта.

Площадь территорий сельского поселения, используемая под захоронения, составляет 17,14 га. Заполненность территорий кладбищ составляет 65%.

ХI.    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Раздел «Охрана окружающей среды» включает анализ и оценку экологической обстановки в районе поселения, прогноз изменений функциональной значимости и экологических условий территории при реализации намечаемых решений по ее структурной организации.

Разработка предложений по охране основных компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, растительного покрова и животного мира, по улучшению санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических условий должна способствовать сохранению и стабилизации экологического равновесия и эффективному развитию и функционированию всех отраслей хозяйства.

В рамках территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории как комплекса технико-экономических, планировочных и инженерных мероприятий, решение задачи охраны природы тесно взаимосвязано со всеми основными направлениями хозяйственного использования территории: размещением производительных сил, расселением, организацией массового отдыха.

Конкретные мероприятия по охране основных компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории отражены в нижеследующих разделах.

Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих нормативным требованиям.

Охрана воздушного бассейна

Территория Буздякского района относится к достаточно благополучному с точки зрения чистоты атмосферного воздуха. Практическое отсутствие местных промышленных источников воздушного загрязнения (за исключением р.ц.Буздяк) делают это место притягательным для жилищного использования.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются автотранспорт и действующие производственные предприятия.

Проектом предложена организация санитарно-защитных зон от предприятий, их благоустройство и озеленение, вынос и ликвидация части предприятий.

Также предусматривается:

- совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных производств;

- увеличение доли природного газа в топливном балансе;

- внедрение централизованного отопления;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- оснащение всех стационарных источников газопылеулавливающим оборудованием;

- контроль за работой автотранспорта;

- организация службы контроля за уровнем загрязнения воздушного бассейна;

- разработка и внедрение норм предельно-допустимых выбросов по каждому промпредприятию и котельным.

Охрана водных ресурсов

Охрана поверхностных вод

Анализ состояния поверхностных вод проведен в п.1.3.3 и 1.4.2. В соответствии с требованиями Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ (ред. Федеральных законов от 04.12.2006г №201-ФЗ от 19.06.2007г. №102-ФЗ) ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10км - в размере 50м (основное количество рек на территории района);

2) от 10 до 50км - в размере 100м;

3) от 50км и более - в размере.

Для рек и ручьев протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5кв.км, устанавливается в размере 50м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3º и 50 метров для уклона 3º и более.

В водоохранных зонах запрещается:

- строительство новых и расширение действующих промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения поверхностных и подземных вод;

- размещение скотомогильников, свалок, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения поверхностных и подземных вод;

- использование ядохимикатов;

- производство взрывных работ;

- загрязнение территории нечистотами, навозом, мусором, промышленными отходами;

- внесение минеральных удобрений с помощью авиации;

- использование в качестве удобрений навозной жижи в необезвреженном виде;

- устройство и эксплуатация выгребов для нечистот, сточных вод и отходов производства без водонепроницаемых покрытий;

- использование пестицидов, на которые не установлены предельнодопустимые концентрации, а также использование любых хлорорганических пестицидов и, в первую очередь, препаратов ДДТ, гексохлорана и полипропилена;

- вырубка леса и кустарника за исключением санитарных рубок ухода.

Режим использования водоохранных зон предусматривает строго нормированный выпас скота, организацию мест для водопоя скота, на пахотных массивах должны использоваться приемы обработки почв, исключающие возникновение всех видов эрозии почв.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, размещение, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, и истощения вод в соответствии с водным законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями для водоохранных зон запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод.

В их ряду важнейшим является полный поэтапный охват канализацией населенных пунктов района с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском. Повсеместно принята полная искусственная биологическая очистка с выпуском очищенных стоков в водотоки и на поля орошения.

Использование очищенных сточных вод на орошение позволяет сократить забор свежей воды на эти цели.

Производственные стоки от животноводческих комплексов направляются в навозохранилища, рассчитанные на хранение годового запаса, с последующим использованием их в качестве удобрения.

Для учреждений отдыха намечается использовать как централизованную, так и децентрализованную схему канализации.

Помимо метода биологической очистки для объектов отдыха периодического действия найдут широкое применение сооружения физико-химической очистки сточных вод.

Проектом предлагается:

- вынос из водоохранных зон следующих объектов:

а)	скотомогильники населенных пунктов;

б)	свалки ТБО населенных пунктов;

в)	производственные площадки:

г)  закрытие действующих кладбищ, расположенных в водоохранных зонах, с последующим выбором новых площадок в установленном порядке:

Для предотвращения возможного истощения стока малых рек запрещается осушение болот. Возможно в небольших объемах осушение заболоченных территорий с целью использования торфа для органических удобрений

Охрана подземных вод.

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

- перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их своевременная ликвидация;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

- строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение превышения рассчитанных допустимых величин понижений уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения могут быть разделены на мероприятия, связанные с:

- состоянием водозаборных сооружений;

- с промышленностью;

- с добычей полезных ископаемых.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимы:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектносметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическими уровнями.

Решение проблемы защиты подземных вод от промышленного загрязнения за  ключается, в основном, в осуществлении мероприятий общего характера.

К ним относятся:

- создание систем оборотного водоснабжения;

- использование бессточных технологий или с минимальным количеством сточных вод;

- создание отстойников с обязательным устройством противофильтрационных экранов как из естественных, так и искусственных материалов.

Охрана почв, животного мира. Охраняемые природные объекты.

Охрана почв.

Для повышения сельскохозяйственной продуктивности почв необходимо систематическое и научно обоснованное внесение органических и минеральных удобрений, применение приемов по накоплению и сохранению влаги (снегозадержание, боронование, бороздование и т.д. полей).

В полосах загрязнения почв вдоль транспортных магистралей необходимо провести посадки защитных полос из газоустойчивых пород деревьев и кустарников. Полось должны быть полностью исключены из сельскохозяйственного использования.

Проектом предложена посадка зеленых полос вдоль существующей автомобильной магистрали республиканского значения.

Мероприятия по защите почв от эрозии должны обеспечивать:

- в зонах проявления водной эрозии - регулирование стока ливневых и талых вод создание водоустойчивой поверхности почвы, накопление, сохранение и рациональное использование влаги;

- в зонах ветровой эрозии - уменьшение скорости ветра в приземном слое, сокращение размеров пылесборных площадей и создание ветроустойчивой поверхности почв

Эти мероприятия обеспечиваются комплексностью защитных мер, т.е. одновременным применением в необходимых соотношениях организационно-хозяйственных, агротехнических, мелиоративных и гидротехнических мероприятий.

В районе проводится работа по совершенствованию структуры посевных площадей и почво-защитной технологии, облесению крутосклонов и залужению сильно эродированных почв.

Одним из первоочередных мероприятий являются - проведение почвозащитных севооборотов, при которых на эродированной пашне используются для посева почвозащитные культуры, применение специальных приемов обработки почвы, внесение повышенных доз удобрений.

Одним из эффективных приемов, повышающих почвозащитную роль всех севооборотов, является полосное размещение сельхозкультур со вспашкой и посевом только поперек склона, а в районах ветровой эрозии - перпендикулярно направлению господствующих ветров.

В зонах водной эрозии в результате смывов с полей плодородного слоя (гумуса), почвы резко снижают свою способность поглощать и удерживать талые и дождевые воды.

На пастбищах основным противоэрозионным приемом является регулирование выпаса в сочетании с улучшением пастбищ в период отдыха.

Составной частью противоэрозионных мероприятий являются гидротехнические. К гидротехническим мероприятиям относятся - создание водоудерживающих валов водосборных сопрягающих сооружений, данных запруд и перепадов противоэрозионных прудов.

Берегоукрепление применяется для защиты от береговых размывов водотоков, вызывающих угрозу сельхозугодьям.

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагооб- разованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся:

-охрана лесов от пожаров;

-защита от различных видов вредителей;

-охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

-восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

Охрана животного мира

Для увеличения численного и видового состава фауны необходимо сохранение существующих и восстановление нарушенных местообитаний животных путем облесения балок, оврагов, очистки водоемов.

Для предотвращения гибели животных необходимо применение биологических методов защиты сельхозугодий и лесов, ограничение авиационной обработки полей и лесов ядохимикатами.

Учитывая возрастающее антропогенное воздействие на природу района, необходимо предусмотреть мероприятия по защите животного мира:

- оградить и сохранить в естественном состоянии гнездовья редких и ценных видов;

- установить особый режим рекреационной деятельности в местах сосредоточения животных (выделить фиксированные места для купания, рыбной ловли, стоянок, исключить заезд отдыхающих в период вывода птенцов и т.п.), для чего необходимо проведение специальных исследований;

- проводить комплексные биотехнические мероприятия в лесхозах.

На основе закона Министерства экологии и природопользования Республики Башкортстан с 1 июля 2009 года отменены ограничения на охоту копытных (лось, косуля, кабан).

Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы (режим охраны) установлен Положением о памятниках природы в Республике Башкортостан от 26 февраля 1999г. №48.

Последние годы к созданию новых ООПТ изменились, особо охраняемые природные территории создаются на основе предварительных исследований и заключения специализированной лаборатории.Начиная с 2002 года в республике осуществляются мероприятия по формированию системы охраняемых природных территорий. Система охраняемых природных территорий Республики Башкортостан (СОПТ)-это комплекс функционально и территориально взаимосвязанных территорий, который проектируется с учетом природных,социально-культурных и национальных особенностей республики.Одной из составляющих правовой базы СОПТ является «Концепция развития системы охраняемых природных территорий в Республике Башкортостан», утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 01.09ю2003 №209.

Постановлением правительства Республики Башкортостан от 24 мая 2005 г.

№92 для эффективного управления особо охраняемыми природными территориями было создано Государственное учреждение Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Башкортостан, которое передано в       ведение Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан.

0храна и защита лесов

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные леса, эксплуатационные леса и резервные леса. Леса, расположенные на землях иных категорий, могут быть отнесены к защитным лесам.

Освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования, а также развития лесной промышленности, с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций

К защитным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. С учетом особенностей правового режима защитных лесов определяются следующие категории указанных лесов:

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

2) леса, расположенные в водоохранных зонах;

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

- леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

- зеленые зоны;

- лесопарковые зоны;

- городские леса;

- леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

4) ценные леса:

- государственные защитные лесные полосы;

- противоэрозионные леса;

- леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах;

- леса, имеющие научное или историческое значение;

- орехово-промысловые зоны;

- лесные плодовые насаждения;

- ленточные боры;

- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;

- нерестоохранные полосы лесов;

К особо защитным участкам лесов относятся:

1) берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов;

2) опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;

3) постоянные лесосеменные участки;

4) заповедные лесные участки;

5) участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;

6) места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных;

7) другие особо защитные участки лесов.

К эксплуатационным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

К резервным лесам относятся леса, в которых в течение двадцати лет не планируется осуществлять заготовку древесины. В резервных лесах осуществляются авиационные работы по охране и защите лесов. Допускается использование резервных лесов без проведения рубок лесных насаждений. Проведение рубок лесных насаждений в резервных лесах допускается после их отнесения к эксплуатационным лесам или защитным лесам, за исключением случаев проведения рубок лесных насаждений в резервных лесах при выполнении работ по геологическому изучению недр и заготовке гражданами древесины для собственных нужд.

Заготовка древесины остается ведущим видом лесопользования, который имеет важное экономическое значение.

Мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению разрабатываются для лесов всех групп и категорий защиты, кроме резервных лесов и участков лесного фонда, недоступных для хозяйственного воздействия. Проектирование ведется в соответствии с действующими Основными положениями по восстановлению лесов в РФ, региональными наставлениями и руководствами с учетом опыта работ в лесхозах и данных анализа материалов обследования лесных культур и хода естественного возобновления. В состав проектируемых мероприятий входят: создание лесных культур на не покрытых лесом и нелесных землях, а также в порядке реконструкции насаждений; меры содействия естественному возобновлению, в том числе сохранение подроста при рубках главного пользования; оставление территории под естественное лесозаращивание; развитие лесосеменного и питомнического хозяйства.

Система зеленых насаждений Буздякского района включает в себя следующие функциональные элементы:

- охранные леса I группы (рекреационного назначения, охранных зон водозаборов, памятников материальной культуры);

- защитные леса (полезащитные, водорегулирующие, государственные лесные полосы, насаждения на пастбищах; вдоль автомобильных дорог, леса вокруг населенных мест; специальные леса – санитарно-защитные, лесопитомники и др.).

Наиболее полное использование расчетной лесосеки по рубкам главного пользования ведет к оздоровлению лесов, их омоложению, повышению устойчивости к антропогенным нагрузкам и неблагоприятным климатическим условиям.

Для восполнения недостатка древесины рубок и для сохранения лесов и лесовосстановления в республике проводятся щадящие способы рубок главного пользования – постепенные и добровольно-выборочные промежуточные рубки, санитарные рубки ослабленной и поврежденной древесины в лесах I группы и прочие рубки.

Основными мероприятиями по лесовосстановлению является сохранение на вырубках хвойного подроста в количестве, достаточном для формирования нового древостоя. На участках, где возобновление не предвидится, целесообразна посадка саженцев хозяйственно-ценных и быстрорастущих пород. Площади, возобновившиеся малоценными породами, назначаются под реконструкцию.

К числу охранных мероприятий относятся: охрана лесов от пожаров; защита от различных видов вредителей; охрана от самовольных вырубок; сенокошения, пастьбы скота, строгое соблюдение для каждой категории лесов ведения хозяйства.

Большой ущерб народному хозяйству наносят лесные пожары: повреждается или полностью уничтожается растущий лес вместе с подростом, подлеском и травяным покровом; ослабленные пожарами насаждения становятся очагами распространения вредных насекомых и болезней; в результате пожаров снижаются защитные, водоохранные и другие полезные свойства леса, уничтожается полезная и охотничья фауна, нарушается плановое ведение лесного хозяйства и использование лесных ресурсов.

Охрану лесов от пожаров необходимо вести на основе сочетания разнообразной работы по профилактике пожаров с оперативностью в обнаружении и ликвидации пожаров. Учитывая, что в подавляющем большинстве случаев лесные пожары возникают по вине населения, лесохозяйственные предприятия должны обеспечить:

- широкое проведение разъяснительной и воспитательной работы среди населения по вопросам сбережения лесов и соблюдения правил пожарной безопасности в лесах;

- правильную организацию использования лесов для массового отдыха населения в целях сокращения неорганизованного притока людей в леса, а также проведение мероприятий по усилению охраны лесов от пожаров;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах и другие мероприятия по усилению охраны лесов;

Большую роль играет противопожарная профилактика. Она включает комплекс мероприятий, направленных на предотвращение возникновения лесных пожаров, ограничение их распространения и своевременное обнаружение огня: опашка хвойных молодняков, устройство минерализованных полос, противопожарных разрывов, очистка придорожных полос от захламленности, своевременная очистка лесосек от порубочных остатков и т.д.

Служба обнаружения пожаров требует хорошо налаженной телефонной связи – все лесные кордоны должны быть телефонизированы. Необходимо повысить техническую оснащенность транспортными средствами и т.п.

Система мероприятий по борьбе с вредителями леса включает в себя биологические, химические и интегральные методы, а также лесохозяйственные мероприятия (надзор за появлением вредителей и болезней, карантин растений).

Виды разрешенного использования лесов Буздякского района

- Заготовка древесины на 5526га (допускается выделение покрытых лесной растительностью участков для заготовки древесины, за исключением участков земель лесного фонда, в которых заготовка древесины запрещена в соответствии с Лесным кодексом РФ и положениями лесного регламента Стерлитамакского лесничества);

- Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов допускается на всей площади лесных земель лесничества, за исключением участков  ОЗУ, в режиме охраны которых, данная деятельность запрещена;

3) Заготовка лесных пищевых ресурсов и сбор лекарственного сырья допускается на всей площади лесных земель лесничества, за исключением участков  ОЗУ, в режиме охраны которых, данная деятельность запрещена;

4) Ведение охотничьего хозяйства на 5526 га;

5) Ведение сельского хозяйства на 5526 га (не допускается в ОЗУ, лесопарках и зеленой зоне, в памятниках природы и в водоохранной зоне в прибрежных полосах в части выпаса с\х животных);

6) Осуществление рекреационной деятельности допускается выделение участков по заявкам юридических и физических лиц согласно действующему законодательству;

7) Создание лесных плантаций и их эксплуатация допускается выделение участков по заявкам юридических и физических лиц на непокрытых и нелесных землях, за исключением защитных лесов и ОЗУ;

8) Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений допускается выделение участков по заявкам юридических и физических лиц на непокрытых и нелесных землях, за исключением защитных лесов и ОЗУ;

9) Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых допускается выделение участков по заявкам юридических и физических лиц согласно действующему законодательству за исключением лесов зеленой зоны и ОЗУ;

10) Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений (допускается выделение участков по заявкам юридических и физических лиц согласно действующему законодательству);

11) Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов (допускается выделение участков по заявкам юридических и физических лиц согласно действующему законодательству);

12) Переработка древесины и иных лесных ресурсов допускается выделение участков по заявкам юридических и физических лиц согласно действующему законодательству за исключением защитных лесов и ОЗУ, на нелесных землях, а при отсутствии таких земель на невозобновившихся вырубках, гарях, пустырях, прогалинах;

13) Осуществление религиозной деятельности допускается выделение участков по заявкам юридических и физических лиц согласно действующему законодательству.

Защита от вредных воздействий инженерных коммуникаций и сооружений

Физические факторы воздействия на окружающую среду

К физическим факторам риска на рассматриваемой территории относятся электромагнитные поля и акустическое загрязнение. Основным физическим фактором воздействия на окружающую среду является шумовой.

Электромагнитное воздействие

Источниками электромагнитного излучения в районе являются существующие высоковольтные воздушные линии электропередач 110,35,10кВ. Предельно допустимые уровни напряженности для территорий жилой застройки составляют 1 кв/м2, для населенной местности – 15 кв/м2.

Степень опасности воздействия электрического поля для человека увеличивается с увеличением напряженности поля и времени пребывания в нем. В целях защиты населения устанавливается санитарно-защитные зоны вдоль трасс ВЛ по обе стороны от проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ для ВЛ 110 кВ – 20 м, для ВЛ 35 кВ – 15 м, для ВЛ 10 кВ – 10 м. Размеры охранных зон существующих ВЛ определены по «Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В.» М. Энергоатомиздат, 1985г. к СНиП 2.05.02-85 (п. 5.21)

Сельхозугодья, расположенные в санитарно-защитных зонах ВЛ, рекомендуется использовать для выращивания культур, не требующих ручной обработки.

Акустическое загрязнение

Источниками акустического загрязнения на территории жилой застройки являются потоки всех видов автомобильного транспорта. Уровень шума на улицах зависит, в первую очередь, от величины транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия. На сельских улицах он незначителен, но организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей в границах населенных пунктов рекомендуется.

# 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

В настоящее время зеленый фонд в населенных пунктах сельсовета состоит в основном из насаждений приусадебных участков индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности. В населённых пунктах отсутствуют зеленые насаждения общего пользования, поэтому предусмотрена их организация.

Наличие в поселении зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Почвенно-климатические условия сельского поселения Тавларовский сельсовет благоприятны для развития растительности, здесь сохранились значительные по площади лесные массивы.